## Slide 1
Chapitre 1
Technologie de Fabrication des Huiles
Pr. IDOUI
LICENCE: TAA et CQ

## Slide 2
Les corps gras font partie d’un ensemble complexe de composés organiques. Les lipides, présents dans les tissus animaux et végétaux sont souvent définis par leur insolubilité dans l’eau et leur solubilité dans les solvants organiques.
Si l’on se réfère à des définitions: « C’est une substance naturelle ou élaborée, d’origine animale ou végétale, contenant principalement des triglycérides »
Les lipides constituent un groupe plus hétérogène que les glucides et les protéines, et sont classés généralement en:
Lipides simple, constitués de C,H,O
Lipides complexes, constitués de C,H,O,S,P,N
Les corps gras sont sur le plan nutritionnel, les éléments ayant la valeur énergétique la plus élevée (1 g = 9Kcal = 37.6 Kj)
1 .Données
Technologiquement, la 1ere étape consistera à extraire le corps gras (huiles,..) de son support, végétal ou animal, par la suite, procéder à sa purification et/ ou (oui/non) sa modification avant l’étape de commercialisation

## Slide 3
2. Technologie de la préparation des graisse et huiles
2.1. Fonte pour l’obtention des graisses animales
Les tissus riches en graisses (déchets d’abattage, de boucherie) sont chauffés; la graisse fond, monte en surface, et est séparée par centrifugation. Cette graisse s’appelle « Oléo ».
Le chauffage est effectué soit à la vapeur, soit à sec sous vide. On opère à T° relativement basse (< 80°C), en vue d’obtenir une graisse peu colorée et sans odeur
2.2. Obtention des huiles et graisses végétales
L’extraction de l’huile ou graisse à partir des oléagineux ou autres origines, est effectuée d’abord par pression, ensuite le cas échéant par un solvant.
En fonction des diverses matières premières végétales, l’extraction est précédée de traitements mécaniques variées, pour l’élimination des matières étrangères d’une part, pour le décorticage et le broyage d’autre part.

## Slide 4
Matière première huileuse/graisseuse végétale (fruit, graine,….)
Elimination des matières étrangères
Dépoussiérage / courant d’air
Passage sur un tamis vibrant ou à travers des cribles
Défeuillage (effeuilleuse)
Triage par densité dans l’eau ou une saumure
Ecossage, Décorticage, Fragmentation
Abrasion
Passage entre des cylindres
Broyage /tamisage
Traitement à la vapeur avant ou après le broyage (70-130°C/ 15- 90mn
Obtention de l’huile
Centrifugation
Décantation
Autres
Consommation Directe
Traitement technologique
Purification/ Modification

## Slide 5
2.2.1.Traitement de Purification des huiles végétales
L’huile obtenu renferment encore environ 10 -15 % d’impuretés diverses dont on les débarrasse par une série de traitement de purification, effectués le plus souvent en continu:
La Démucilagination
C’est un traitement à l’eau chaude qui insolubilise les phospholipides ainsi que diverses matières colloïdales (polysaccharides, gommes, résines), les 2 phases sont ensuite séparées par centrifugation.
b. La Neutralisation (Raffinage)
C’est un traitement d’élimination des AGL. L’huile est portée à 80-90°C, puis agitée avec du NaOH ou KOH, les AGL responsables de l’acidité et de l’oxydabilité, passent dans la phase aqueuse S/F se savons, et sont éliminés lors de la décantation ou la centrifugation qui suit.
D’autres impuretés (protéines, phospholipides, sels minéraux) sont éliminés par cette aqueuse alcaline.
L’huile est ensuite lavée à l’eau (éliminer les résidus alcali et le savon), puis déshydratée sous vide (35torrs).
c. La Décoloration
Un traitement d’élimination de la chlorophylle et des pigments caroténoïdes. L’huile est chauffée > 100°C, est traitée par du charbon activé ou autre adsorbant, puis filtrée; l’opération détruit les peroxydes et élimine en grande partie les traces de métaux.

## Slide 6
d. La Démargarination (Frigellisation ou Winterisation Ou Fractionnement)
Un traitement qui consiste à faire cristalliser à basse T°, et à éliminer par filtration ou concentration, des TG à point de fusion relativement élevé, qui risqueraient de cristalliser dans l’huile au cours de l’entreposage.
On traite ainsi certaines H de tables (Tournesol, mais, soja,..),l’H de palme, riche en TG saturés, des H destinées à la fabrication de margarine, ou une cristallisation risquerait de casser l’émulsion.
Il permet de séparer des fractions lipidiques de propriétés physiques différentes: Oléines (liquides) et Stéarines (solides); on s’en sert aussi pour modifier le rapport liquides/solides d’un corps gras, et obtenir par là une plasticité particulière (Ex. beurre, margarine).
e. La Désodorisation
Elle est obtenue, en éliminant par distillation sous vide (2-9torrs), avec un léger entrainement par la vapeur d’eau, des substances comme les aldéhydes et les cétones, souvent responsables d’odeurs désagréables, et les AGL encore présents.
Elle est nécessaire pour les H de poissons (surtout)à, mais aussi pour +ieurs H des graines oléagineuses.
Après désodorisation, l’H doit être séchée, afin d’éviter l’hydrolyse des TG, et placée à l’abri de l’air.

## Slide 7
Conclusion
Les traitements de purification permettent de modifier la teneur moyenne en impuretés d’une huile.
 | H. Initiale (%) | H. Finale (%)
Triglycérides | 85-89 | 98-99
AGL | Jusqu’à 5 | < 0.1
Phospholipides | Jusqu’à 3 | < 0.1
Stérols | Jusqu’à 2 | < 1
Tocophérols | 0.14 | 0.09

## Slide 8
2.2.2.Traitement de Modification des huiles végétales
3 traitements qui modifient la structure:
L’hydrogénation partielle ou totale (L’H.P ou L’H.T)
La trans estérification (T.E)
Le fractionnement (déjà décrit)
Seuls les 2 premiers entrainent des modifications chimiques: l’hydrogénation modifie les AG et par
conséquent les TG, la T.E uniquement la structure des TG
a1. L’Hydrogénation Sélective
Pratiquer sur certaines H. végétales pour réduire la teneur en C18 ∆ 9,12,15 et accroitre la stabilité
Cette H donne naissance:
          Des isomères de position (40-50%) des Ac. oléique et linoléique
          Des isomères de conjugaison (= 2 %) des Ac. oléique et linoléique
          Des stéréo-isomères Trans (10-15%) des Ac. oléique et linoléique
Le passage de formes Cis, aux formes Trans, peut se produire aussi sous l’influence de la chaleur, de l’oxydation et de la lumière
Elle est conduite en général à T°> 195°C, pendant un temps brefs (30 min) et à une pression élevée (8.000 torrs)
a. L’Hydrogénation
Elle consiste à fixer l’hydrogéne au niveau des doubles liaisons des AG instaurés (AGI). Il existe 2 types dont les application sont différentes.

## Slide 9
Les transformations observées, ne sont pas uniquement une simple addition de l’hydrogéne sur les doubles liaisons
H H
C =C
R1 R2
H H
C ……C
R1 Z Y R2
H H
C C
R1 R R2
H H
C C
R1 R2
H R2
C =C
R1 H
Forme Cis
Forme Trans
Catalyseur ZY
Lumière
R
On peut représenter l’hydrogénation par les équations:
Ac. linolénique
Ac. Linoléique
Ac. Isolinoléiques
Ac. Oléique
Ac. Isooléique
Ac.Elaîdique (forme trans)
Ac. Stéarique

## Slide 10
a2. L’Hydrogénation partielle ou totale
Elle a pour but, la préparation de bases grasses solides pour la fabrication de margarines ou de graisse émulsifiables; il s’agit d’élever le PF de manière à obtenir des lipides possédant, à la T° ambiante, la consistance voulue; cet effet est du principalement aux formes Trans.
Lorsqu’elle est totale, elle ne créé aucun isomère déjà cités.
Celle partielle, créé au contraire des isomères:
Ex. L’H. partielle de l’Huile de soja jusqu’à un indice d’iode de 40, entraine la formation (cas de bases des margarines habituelles: il est souhaitable de limiter la formation de ces isomères):
    isomères de position 70%
    Isomères de conjugaison 2%
    Stéréo-isomères Trans 40%
Après hydrogénation, l’huile est centrifugée puis filtrée, on la débarrasse ainsi des particules très fines du catalyseur, l’huile est ensuite raffinée et décolorée.

## Slide 11
b. La Transestérification
Dans des conditions appropriées de T° et de milieu (en l’absence d’H2O) et en présence de catalyseur, les Chaines d’AG des TG peuvent s’échanger les unes avec les autres, soit à l’intérieur d’un même TG (trans estérification intramoléculaire), soit entre AG de TG différents (T.E intermoléculaire). En pratique, dans les traitement des H et des graisses, la TE et à la fois intra et intermoléculaire.
Lors de la réaction, la redistribution des AG sur les 3 carbones du glycérol, se fait selon une Loi statistique (combinaison de n élément n à n), de telle sorte qu’il est possible de prévoir par le calcul la composition en divers TG du mélange final en équilibre.
Ex: T.E intermoléculaire d’un TG comportant 3 AG saturé (SSS) avec un TG comportant 3 AG non saturé (NNN). Pris en quantité équimoléculaire, donne le mélange suivant (en fraction moléculaire): 8 combinaison possible, chacune avec une probabilité de 100/8 = 12.5
S
S
S
N
N
N
+
SSS: 12.5%
SNS:12.5%
NSN: 12.5%
NNN:12.5%
NSS:25%
SNN: 25%

## Slide 12
Ex 2. T.E beurre de caco (avant TE, le TG (SNS) est: palmityl-1, oléyl-2, stéaryl-3 glycérol
T.E de l’H.Soja (l’AG S est l’ac.palmitique, les AG N sont Ac.linoléique et Ac.linolénique)
Moles pour cent |  |  |  |  |  | 
 | SSS | SSN | SNS | SNN | NSN | NNN
Beurre de Caco | 2.2 | 4.1 | 74.2 | 8.6 | 0.1 | 0.6
Dito après TE | 18.8 | 28.1 | 14 | 20.9 | 10.4 | 7.8
H.Soja | - | 1 | 4 | 35 | 3 | 57
Dito après TE | 0.4 | 4.4 | 2.2 | 22.6 | 11.3 | 59.2
La T.E dirigée
Après TE, en opérant à une T° relativement basse, on provoque la cristallisation de TG à PF élevé (à enlever par filtration), l’équilibre est ainsi déplacée, et on obtient un mélange de TG présentant une zone de fusion à une T° plus basse et la consistance recherchée.

## Slide 13
La T.E. non dirigée
Lorsqu’elle n’est pas dirigée, elle a 2 buts principales:
Modification de la teneur en TG solides de certaines graisses, et par conséquent de leur consistance aux différentes T°
Avant TE
Après TE
10 40 50 °C
Indice teneur en solides
50 100
Relation entre Indice teneur en solides et T° (beurre de cacao)
Avant TE, la zone de fusion, due principalement au palmity-1, oléyl-2,stéaryl-3 glycérol, est très courte.
Après TE, la zone de fusion est plus longue
NB. Les taches blanches (fleur ou bloom) qui apparaissent sur le chocolat lors du vieillissement sont dues aux glycérides liquides qui migrent à la surface et cristallisent.
2. La préparation de graisses solides, riches en Ac. Linoléique, pour la fabrication de margarines

## Slide 14
3. Evaluation de la consistance (Rhéologie des corps gras)
1. Effectuer des mesures à l’aide des instruments spécialement conçus à cette fin: pénétromètres, extrudeuses,…Ces mesures, faites aux différentes T°, renseignent sur la résistance à la mastication, l’aptitude à l’étalement,…..
2. Un autre groupe de méthodes est fondé sur la relation entre la consistance et la proportion de TG se trouvant respectivement à l’état solide (cristaux) et à l’état liquide.
On définit ainsi l’Indice de Fermeté = % de solides/ % de liquides
Ce rapport est déterminé expérimentalement par une ou plusieurs techniques
a. Résonance magnétique nucléaire (RMN)
Permet de distinguer les TG solides de ceux liquides par le fait que, dans un champs magnétique particulier,, les protons des premiers sont gênés dans leur résonance, tandis que ceux des seconds donnent un signal intense
TG liquides
TG Solides
Gauss
Intensité du signal
Gauss
Intensité du signal
Mélange de TG
b. Analyse thermique différentielle
c. Dilatométrie