## Slide 1
I.2. Séparation des acides nucléiques
La technique la plus utilisée pour la séparation
des acides nucléiques: L’électrophorèse
Principe général:
Dans un milieu donné, la séparation des particules se fait en fonction de leur charge électrique et pour des charges identiques, en fonction de leur taille.
Notes: L’électrophorèse est – avec la chromatographie – la principale des techniques utilisées en biologie pour la séparation et la caractérisation des molécules.
Elle a quelques applications en chimie, mais est principalement utilisée en biochimie ou biologie moléculaire pour la séparation des protéines ou celle des acides nucléiques.

## Slide 2
ELECTROPHORESE DE L’ADN
= technique de biologie moléculaire  séparer des fragments d’ADN de différentes tailles en les faisant migrer dans un gel en les soumettant à un courant électrique.
Le gel est constitué d'une matrice de polymère baignant dans un tampon conducteur.
Deux principaux polymères sont utilisés : l'agarose et le polyacrylamide.

## Slide 3
Principe:
basée sur la séparation des acides nucléiques chargés négativement à pH 7~8, vers l'anode (+) sous l'effet d'un champ électrique. Cette séparation s'effectue à travers la matrice du gel en fonction de la taille des molécules.

## Slide 4
Electrophorèse d’ADN

## Slide 5
Estimation du poids moléculaire de fragments d'ADN après une digestion par des enzymes de restriction
Analyse d'ADN ou d'ARN après une amplification par PCR
Séparation de fragments d’ADN digérés avant Southern blot ou d'ARN dans le cas de Northern Blot.
Les applications de l’électrophorèse de l’ADN

## Slide 6
électrophorèse sur gel de polyacrylamide (ou PAGE pour Poly-Acrylamide Gel Electrophoresis) ;
électrophorèse en gel d'agarose ;
focalisation isoélectrique (électrophorèse dans un gradient de pH) ;
électrophorèse bi-dimensionnelle ;
électrophorèse en champ pulsé ;
Immunoélectrophorèse (pour détecter une interaction antigène/anticorps) ;
Il existe de nombreux types d'électrophorèses, dont :

## Slide 7
L'agarose est utilisé à des concentrations de 0,5% à 2% (poids/volume) et permet de séparer des molécules de très grande taille, principalement de l'ADN ou de l'ARN ;
L’agarose = polymère à base d'agar purifié. Différentes puretés d'agarose sont disponibles. En général, de l'agarose de grande pureté à solidification lente est utilisé lorsque l'ADN doit être extrait du gel après migration.
2.1.Electrophorèse sur gel d’agarose

## Slide 8
Pouvoir de séparation d'ADN linéaire, double brin, selon la concentration d'agarose du gel

## Slide 9
Le pouvoir de résolution d’un gel d’agarose dépend du % d’agarose. Il peut varier de 0,5 à 2%

## Slide 10
Le gel d’agarose n’est pas résolutif pour de petits fragments d’ADN (Inférieurs à 100 pb)

## Slide 11
Un gel d'agarose avant éclairage sous ultraviolets
Puits :
1. Echelle de marqueur de poids moléculaire 2. vide, 3. Un produit de PCR d'une taille légèrement supérieure à 500 paires de bases 4. Fragment d'environ 4.5kb d'un Plasmide digéré par une enzyme de restriction
Le gel est exposé à des rayonnements ultraviolets, le BET colore l'ADN en une couleur rouge-orangée
Photographie du gel

## Slide 12
Le bromure d'éthidium (EtBr) = à la fois un agent intercalant et un fluorochrome.
Structure aromatique plane  s'intercaler entre les paires de bases  détorsion de la double hélice et émission de lumière (fluorescence) dans le rouge-orange lorsque le complexe ADN-EtBr est excité en lumière utraviolette.
C'est l'une des principales méthodes de détection de l'ADN dans les gels d'électrophorèse.
Formule du bromure d'éthidium

## Slide 13
préparation aisée, rapide, et peu coûteuse
pas de dénaturation des échantillons
l'agarose plus ferme et moins toxique que le gel de polyacrylamide
les échantillons peuvent être récupérés en vue d'analyses supplémentaires
Les avantages de l'électrophorèse en gel d'agarose sont:

## Slide 16
Le polyacrylamide est utilisé à des concentrations de 4% à 20% (poids/volume) et permet de séparer des molécules plus petites d'acides nucléiques.
2.2.Electrophorèse sur gel de polyarylamide
L'acrylamide est le nom usuel du 2-propénamide (amide acrylique) de formule brute C3H5NO.
En biologie moléculaire, on utilise l'acrylamide polymérisé (polyacrylamide) pour réaliser des électrophorèses.

## Slide 17
Efficace pour les petits fragments d’ADN entre 20 et 2000 paires de bases.
GEL D’ACRYLAMIDE NATIF (L’ADN est double brin)

## Slide 18
Efficace pour les très petits fragments d’ADN entre 1 et 400 paires de bases. (séquençage)
GEL D’ACRYLAMIDE DENATURANT¨(L’ADN est double brin)
+ agent chaotropique: l'urée

## Slide 19
La longueur de la molécule d'ADN : la séparation se fait en fonction du poids moléculaire et donc de la taille de l'ADN.
La conformation de l'ADN: l'ADN plasmidique, non digéré par une enzyme de restriction, migre à différentes vitesses (du plus lent au plus rapide) : ADN circulaire, ADN linéaire et ADN superenroulé.
La concentration du gel: l'augmentation de la concentration réduit la vitesse de migration et permet la séparation de fragment d'ADN de plus petite taille.
Le voltage: plus le voltage est important, plus la vitesse de migration augmente. Toutefois le voltage est limité en intensité (5V/cm): un fort voltage  augmentation de température (fondre le gel).
Facteurs affectant la migration

## Slide 20
Bande à moindre mobilité
 forme relâchée
Bande à + forte mobilité
 forme superenroulée
Electrophorèse de l’ADN plasmidique

## Slide 21
Formes linéaire, relâchée, super-enroulée