## Slide 1
Techniques et Règles de Construction
TRC
Dr:
Bourouaiah. W
République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l’Enseignement Supérieure et de la Recherche Scientifique
Université Mohamed Seddik Ben Yahia - Jijel

## Slide 2
T R C
VHS: 22h 30min
TP: 1h 30min
Crédits: 1
Coefficient: 1
Spécialité: GC
Niveau: Licence 3

## Slide 3
CHAPITRE 2:
Techniques de préparation du chantier

## Slide 4
I- Terrassements:
Définition:
Les terrassements sont des travaux qui se rapportent à la modification du relief du terrain. Ils sont réalisés par l‘exécution de déblais et de remblais.
* Les déblais consistent à abaisser le niveau du terrain par enlèvement des terres appelés aussi fouilles ou extraction.
* Les remblais consistent à rapporter des terres afin de relever le niveau appelés aussi remblaiement.
On distingue plusieurs types de terrassements, on pourra citer notamment :
Le décapage
La fouille en grande masse ou en pleine masse
La fouille en rigole ou en tranchée
La fouille en puits
La fouille en galerie

## Slide 5
Il est appelé aussi terrassement en découverte, de faible profondeur ou terrassement superficiel. Il est destiné à enlever la terre végétale (10cm à 30cm) sur la surface de l’emprise du terrassement général et l’emplacement des voies d’accès, installation de chantier, baraques,…
La terre végétale sera mise en dépôt à la périphérie du chantier pour être réutilisée pour les aménagements extérieurs (espaces verts,…).
1- Décapage des terres:
I- Terrassements:

## Slide 6
I- Terrassements:

## Slide 7
I- Terrassements:

## Slide 8
C’est le terrassement principal d’une construction. La profondeur est fonction de l’importance de l’ouvrage.
Au niveau du fond de fouille, la distance entre mur et terre sera au minimum de 50cm, pour permettre l’exécution de l’étanchéité, le drainage,….
Les terres excédentaires doivent être immédiatement évacuées et on ne gardera sur le chantier que les terres nécessaires aux différents remblaiements. Les travaux sont comptés au m3 .
2- La fouille en pleine masse
I- Terrassements:

## Slide 9
I- Terrassements:

## Slide 10
3- La fouille en rigole ou en tranchée:
C’est une tranchée destinée à recevoir les fondations (semelles filantes), longrines et différentes canalisations. La largeur de cette fouille est fonction de la nature du terrain et de la profondeur.
On admet en général :
 Une largeur de 0.40m pour une profondeur allant jusqu'à 0.60m,
 Une largeur de 0.65m pour une profondeur allant jusqu'à 1.00m,
 Une largeur de 0.75m pour une profondeur allant jusqu'à 1.30m,
 Une largeur de 0.80m pour une profondeur allant jusqu'à 1.50m,
 Une largeur de 1.00m pour une profondeur allant jusqu'à 2.00m,
 Une largeur de 1.20m pour une profondeur allant jusqu'à 3.00m,
 Une largeur de plus de 1.90m pour une profondeur supérieure à 4.00m,
I- Terrassements:

## Slide 11
Notes:
Si la profondeur dépasse 2.50m la fouille est assimilée à la grande masse.
Pour des raisons de sécurité, le boisage (ou étayage) des parois de la fouille est obligatoire dès que l’on dépasse 1.50m, sauf si les travaux sont exécutés dans une roche compacte.
3- La fouille en rigole ou en tranchée:
I- Terrassements:

## Slide 12
I- Terrassements:

## Slide 13
C’est un terrassement de petite surface et de grande profondeur destiné à recevoir :
fondations de poteaux, fosse d’ascenseur,…. Dans ce type de fouille, l’étayage prend le nom de blindage.
4- La fouille en puits:
I- Terrassements:

## Slide 14
I- Terrassements:

## Slide 15
Elle est exécutée sous terre et nécessite non seulement un étayage des parois, mais encore des plafonds.
5- La fouille en galerie:
I- Terrassements:

## Slide 16
Le talutage empêche l'éboulement d'une tranchée en éliminant la poussée des terres.
Le talutage, et spécialement le talutage en gradins, exige une importante emprise au sol.
Les talus sont caractérisés par leur angle d’inclinaison (pentes de talus) qui sont fonction de la nature du sol (caractéristiques physique du sol).
6- La fouille en talutée:
I- Terrassements:

## Slide 17
I- Terrassements:

## Slide 18
6- La fouille en talutée:
I- Terrassements:

## Slide 19
Cette possibilité est retenue dans le cas où la surface du terrain est très exigüe;
Elle limite le volume des déblais mais oblige le blindage des parois afin d’éviter qu’elles ne s’effondrent et d’éviter de porter atteintes à la stabilité des constructions mitoyennes
7- La fouille verticale:
I- Terrassements:

## Slide 20
Schéma de principe des types de fouilles:
I- Terrassements:

## Slide 21
II- Blindage Des Parois De Fouilles :
Le blindage des parois de fouilles est une technique utilisée pour assurer la stabilité des parois d'une excavation temporaire ou permanente, ainsi que pour protéger les ouvriers et les infrastructures environnantes contre les effondrements.
Il est indispensable dans les projets de construction où des fouilles profondes ou en terrain instable sont réalisées.
Le Blindage:

## Slide 22
Voici les principales techniques de blindage des parois de fouilles :
II- Blindage Des Parois De Fouilles :
Description : Consiste en l'utilisation de panneaux en bois, en acier ou d'autres matériaux placés contre les parois de la fouille, maintenus en place par des étais (horizontaux) ou des pieux.
Utilisation : Adapté aux petites fouilles ou aux terrains peu profonds.
Avantages : Simple à mettre en œuvre, économique pour des applications temporaires.
Inconvénients : Moins adapté aux terrains instables ou aux fouilles profondes.
1. Blindage traditionnel (en bois ou en acier):

## Slide 23
Description : Utilise des profilés métalliques (souvent des H ou IPE) enfoncés dans le sol, entre lesquels sont insérés des madriers ou des panneaux pour soutenir la paroi.
Utilisation : Courante pour les fouilles profondes en milieu urbain.
Avantages : Souple, réutilisable, et adapté à de nombreux types de sol.
Inconvénients : Moins performant dans les sols très instables ou soumis à des pressions élevées.
II- Blindage Des Parois De Fouilles :
2. Parois berlinoises:

## Slide 24
II- Blindage Des Parois De Fouilles :
Description : Réalisées en béton armé coulé en place dans le sol à l'aide de banches ou de coffrages spéciaux.
Utilisation : Pour des fouilles très profondes ou dans des sols saturés d'eau.
Avantages : Étanchéité, résistance élevée, permet de réaliser des structures permanentes.
Inconvénients : Coûteux, nécessite des équipements spécialisés.
3. Parois moulées:

## Slide 25
II- Blindage Des Parois De Fouilles :
4. Parois clouées:
Description : Technique où des clous métalliques (barres d'acier) sont insérés dans la paroi pour la stabiliser, associée à un treillis métallique et un revêtement en béton projeté.
Utilisation : Dans les talus ou terrains instables nécessitant une stabilisation rapide.
Avantages : Rapide à installer, moins invasive que d'autres méthodes.
Inconvénients : Moins adapté aux grandes profondeurs.

## Slide 26
Description : Palplanches en acier enfoncées dans le sol pour former une barrière étanche.
Utilisation : Pratique pour les terrains saturés d'eau ou à proximité de cours d'eau.
Avantages : Étanchéité, réutilisables, adaptables à différentes conditions de sol.
Inconvénients : Installation bruyante, nécessite des équipements lourds.
II- Blindage Des Parois De Fouilles :
5. Parois en Palplanches:

## Slide 27
II- Blindage Des Parois De Fouilles :
6. Parois en béton projeté (gunite)
Description : Application de béton projeté directement sur les parois de la fouille pour les consolider, souvent associé à des armatures.
Utilisation : Adapté aux fouilles inclinées ou aux talus.
Avantages : Flexible, rapide à mettre en œuvre.
Inconvénients : Moins performant dans des conditions de charge élevées.