## Slide 1
Techniques et Règles de Construction
TRC
Dr:
Bourouaiah. W
République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l’Enseignement Supérieure et de la Recherche Scientifique
Université Mohamed Seddik Ben Yahia - Jijel

## Slide 2
T R C
VHS: 22h 30min
TP: 1h 30min
Crédits: 1
Coefficient: 1
Spécialité: GC
Niveau: Licence 3

## Slide 3
CHAPITRE 3:
Techniques de réalisation des ouvrages en béton armé

## Slide 4
I- Fondations et leurs techniques d’exécutions

## Slide 5
Un ouvrage quelle que soient sa forme et sa destination, prend toujours appui sur un sol d’assise. Les éléments qui jouent le rôle d’interface entre l’ouvrage et le sol s’appellent fondations. Ainsi, quelque soit le matériau utilisé, sous chaque porteur vertical, mur, voile ou poteau, il existe une fondation
Fondations
Définition:

## Slide 6
La structure porteuse d’un ouvrage supporte différentes charges telles que :
des charges verticales :
- comme les charges permanentes telles que le poids des éléments porteurs, le poids des éléments non porteurs,
- comme les charges variables telles que le poids des meubles, le poids des personnes…, le poids de la neige,
des charges horizontales (ou obliques) :
- comme des charges permanentes telles que la poussée des terres,
- comme les charges variables telles que la poussée de l’eau ou du vent.
Fondations
Rôle principal :

## Slide 7
Le rôle principal d’une fondation est donc d’assurer la transmission des charges appliquées sur l’ouvrage au sol.
Fondations
1- Rôle principal :

## Slide 8
La qualité du sol.
Les charges amenées par la construction.
Le coût d’exécution.
Les critères influant le choix d’une fondation sont :
Fondations

## Slide 9
Fondations
2- Rôle secondaire:
1- La fondation doit résister elle-même aux charges et doit être calculée en conséquence. L'ensemble ouvrage – fondation - sol doit être en équilibre stable. Il ne doit pas y avoir possibilité de mouvement :
    pas de glissement horizontal : L’adhérence sol – fondation doit empêcher les forces horizontales (poussées du vent, des terres…) de pousser l’ouvrage horizontalement.
    pas de basculement : Les charges horizontales ont tendance à faire basculer l’ouvrage car elles créent un moment. Les forces verticales (poids) doivent les contrebalancer.
    pas de déplacement vertical : Le sol doit être suffisamment résistant pour éviter l’enfoncement du bâtiment de manière uniforme ou dissymétrique (tassements différentiels entre deux parties solidaires de l'ouvrage) et le bâtiment doit être suffisamment lourd pour éviter les soulèvements dus à l'action de l'eau contenue dans le sol (poussée d'Archimède).
    2- Une fondation doit être durable. Toutes les précautions devront être prises dans les dispositions constructives, le choix et l'emplacement des matériaux, ainsi que dans la mise en œuvre.
    3- Une fondation doit être économique. Le type de fondation, les matériaux employés et la mise en œuvre doivent être le moins coûteux possible.

## Slide 10
Fondations
3- Fonctionnement des fondations:
La fonction d’une fondation est de transmettre au sol les charges qui résultent des actions appliquées sur la structure qu’elle supporte. Cela suppose donc que le concepteur connaisse:
la capacité portante de la semelle de fondation. Le sol ne doit pas rompre, ni tasser de façon inconsidérée sous la semelle.
les actions amenées par la structure au niveau du sol de fondation. La semelle doit résister aux actions auxquelles elle est soumise.

## Slide 11
Fondations

## Slide 12
4- Types de fondations:
Fondations
Les deux types de fondations sont :
les fondations superficielles,
les fondations profondes et spéciales.
Les fondations sont dites superficielles si une des deux conditions suivantes est respectée :
H/B < 6 ou H < 3 m
Avec H : profondeur de la fondation
et B : largeur de la fondation.

## Slide 13
4- 1- Les fondations superficielles:
Fondations
Les fondations superficielles sont mises en œuvre lorsque la construction peut prendre appui sur une couche de résistance acceptable à faible profondeur par rapport au niveau le plus bas de la construction et non du terrain naturel.
Les fondations superficielles sont de trois types :
1/ Les semelles isolées
2/ Les semelles filantes
3/ Les radiers générales

## Slide 14
4- 1- Les fondations superficielles:
Fondations
Une fondation superficielle est définie par des caractéristiques géométriques.

## Slide 15
4- 1- Les fondations superficielles:
Fondations
1/ Les semelles isolées:
Les semelles isolées sont les fondations des poteaux. Leurs dimensions de surface sont homothétiques à celles du poteau que la fondation supporte :

## Slide 16
4- 1- Les fondations superficielles:
Fondations
1/ Les semelles isolées:

## Slide 17
4- 1- Les fondations superficielles:
Fondations
1/ Les semelles isolées:

## Slide 18
4- 1- Les fondations superficielles:
Fondations
1/ Les semelles isolées:

## Slide 19
4- 1- Les fondations superficielles:
Fondations
2/ Les semelles filantes:
La semelle filante est une semelle continue rectiligne portant un mur ou une rangée de piliers. Son rôle est de répartir les charges qui lui sont appliquées sur une plus grande surface que ne le ferait le mur qu’elle soutient, afin de ne pas s’enfoncer dans le sol.
Le comportement et le dimensionnement des semelles filantes supportant des colonnes sont difficiles à déterminer car la force portante dépend de plusieurs paramètres :
La compressibilité du sol et sa composition le long de la semelle
  De la rigidité de la semelle
Des charges dans les différentes colonnes

## Slide 20
2/ Les semelles filantes:
Schéma de principe du fonctionnement d’une semelle filante et disposition des aciers

## Slide 21
2/ Les semelles filantes:

## Slide 22
3/Les radiers:
4- 1- Les fondations superficielles:
Fondations
Un radier est une dalle plane, éventuellement nervurée, constituant l'ensemble des fondations d'un bâtiment. Il s'étend sur toute la surface de l'ouvrage.
Radiers souple
Radier rigide

## Slide 23
3/Les radiers:

## Slide 24
Avantages de la semelle unique (radier)
diminution des risques de tassement
très bonne liaison donc rigidité de la base du bâtiment
Ce mode de fondation est utilisé dans deux cas :
lorsque la capacité portante du sol est faible : le radier est alors conçu pour jouer un rôle répartisseur de charges. Son étude doit toujours s'accompagner d'une vérification du tassement général de la construction ;
lorsque le sous-sol d'un bâtiment est inondable : le radier joue alors le rôle d'un cuvelage étanche pouvant résister aux sous-pressions.
Ce type d'ouvrage: ne doit pas être soumis à des charges pouvant provoquer des tassements différentiels trop élevés entre les différentes zones du radier.
3/Les radiers:

## Slide 25
4- 2- Les fondations Profondes:
Fondations
Lorsque les charges apportées par un ouvrage sont élevée et que les couches superficielles sont très compressibles (vases, tourbes, argiles moles..) on envisage des fondations profondes (pieux) ou semi profondes (puits) afin d’atteindre des couches résistante en profondeur.

## Slide 26
Un pieu est une fondation élancée qui reporte les charges de la structure sur des couches de terrain de caractéristiques mécaniques suffisantes pour éviter la rupture du sol et limiter les déplacements à des valeurs très faibles. Le mot pieu désigne aussi bien les pieux, les puits et les barrettes.
4- 2- Les fondations Profondes:
Fondations
Définition d’un pieu:

## Slide 27
4- 2- Les fondations Profondes:
Fondations

## Slide 28
A- Classification des pieux Suivant Le Mode D’exécution:
Fondations
1- Pieux refoulant le sol à la mise en place:
Une large panoplie de pieux est mise en place par fonçage, battage et/ou vibrofonçage et éventuellement par lançage :
4- 2- Les fondations Profondes:
Pieux en bois
Pieux battus préfabriqués
Pieux métalliques battus
Pieux en béton foncés
Pieux métalliques foncés
Pieux battus pilonnés
Pieux battus moulés
Pieux battus enrobés
Pieux vissés moulés

## Slide 29
Exemple 1: Mise en place de pieu tubé par vibro-fonçage
Fondations
4- 2- Les fondations Profondes:

## Slide 30
Fondations
4- 2- Les fondations Profondes:
Exemple 2: Mise en place de pieu vissé moulé

## Slide 31
A- Classification des pieux Suivant Le Mode D’exécution:
Fondations
2- Pieux ne refoulant pas le sol à la mise en place
4- 2- Les fondations Profondes:
Pieux forés simples
Pieux forés avec boue
Pieux forés tubés
Pieux tarières creuses

## Slide 32
A- Classification des pieux Suivant Le Mode D’exécution:
2- Pieux ne refoulant pas le sol à la mise en place
Exemple: Pieux formés par forage à la tarière continue

## Slide 33
B- Classification suivant le mode de fonctionnement:
Fondations
4- 2- Les fondations Profondes:
Les pieux agissent sur le sol soit par :
Effet de pointe : reposant sur une couche très dure.
Effet de frottement latéral (Pieux flottants) : transmettent essentiellement leurs charges par frottement latéral et ne reposant pas sur une couche résistante.
Effet de pointe et frottement latéral (Pieux frottant à la base) : frottement latérale à la partie inférieur du fut qui doit s’ajouter à la résistance de pointe

## Slide 34
B- Classification suivant le mode de fonctionnement:
Fondations
4- 2- Les fondations Profondes:

## Slide 35
II- Les coffrages dans le bâtiment

## Slide 36
Le coffrage est une structure provisoire qui permet de donner à un ouvrage en béton armé sa forme définitive.
Un coffrage quel qu’il soit, doit tenir compte de certaines dispositions constructives et doit répondre à des exigences sur le plan de la qualité, et de la sécurité.
1- Définition
Les coffrages

## Slide 37
Un coffrage doit :
    Mouler le béton pour lui donner sa forme définitive,
      Donner des parements propres, lisses et/ou architecturés.
2- Rôle de coffrage
Les coffrages

## Slide 38
Ses fonctions principales sont :
La Rigidité: Sa structure doit pouvoir résister à la poussée du béton frais sans se déformer afin de respecter la forme à réaliser.
La Stabilité : Le coffrage doit rester en position sans risquer de se renverser.
La Sécurité : Le poste de travail doit être accessible et protégé (garde corps…
L’étanchéité : La jonction entre les différents panneaux doit être soignée pour éviter les pertes de laitance.
La Simplicité : Il est conçu de sorte que sa fabrication, sa mise en place, son assemblage et même le décoffrage, soient le plus simple et le plus rapide possible afin d’en réduire les coûts de mise en oeuvre.
La Durabilité : En fonction du nombre de réemplois, il sera de conception plus ou moins robuste
3- Les fonction de coffrage
Les coffrages

## Slide 39
4- Les grandes familles de coffrages
Il existe 3 grandes familles de coffrage à savoir :
Les coffrages bois
  Les coffrages métal
    Les coffrages mixtes (bois + métal)
Les coffrages

## Slide 40
4- Les grandes familles de coffrages
Les coffrages

## Slide 41
5- Le matériel de coffrage des murs
Les coffrages
1- les banches colisables
2- Les banches manuportable
3- les banches travaux publics

## Slide 42
6- Le matériel de coffrage des POTEUAX
Les coffrages
1- les coffrages-outils métalliques
2- Les coffrages en bois
3- les coffrages perdus en carton

## Slide 43
7- Le matériel de coffrage des POUTRES
Les coffrages
1- les coffrages-outils métalliques
2- les coffrages mixtes
3- Les coffrages traditionnels

## Slide 44
8- Coffrage Plancher (corps creux)
Les coffrages

## Slide 45
9- Coffrage tunnel:
Les coffrages
Eléments métalliques
Eléments de coffrage en bois