## Slide 2
Plan de la présentation
1- Introduction
2- Définitions
3- Contrainte normale de traction et compression
4- Déformation élastique en traction/compression
5- Condition de résistance à la traction/compression
6- Exercice

## Slide 3
Cette partie étudiée le comportement des éléments de structure sollicités axialement. Tous les éléments ayant des lignes moyennes droites et soumis à des efforts axiaux (de traction ou de compression) font l'objet de cette étude.
1- Introduction

## Slide 4
2- Définitions
Soit une barre rectiligne sollicitée par deux forces égales et directement opposées agissant suivant sa fibre moyenne est soumise à un effort normal . Cet effort est dit:
Un effort de traction (si les forces tendent à allonger la barre),
Un effort de compression (si les forces tendent à raccourcir la barre).

## Slide 5
3- Contrainte normale de traction et compression
On considère une barre rectiligne, de section S liée à un massif fixe à son extrémité supérieure (Fig.-a). A l'autre extrémité, elle est soumise à l'action d'une force N suivant son axe.
σ:est appelé contrainte normale. Elle représente l’intensité de l'effort normal par unité de surface. En (N/m²) ou Pascal (Pa).
En extension: N > 0, σ > 0.
En compression: N < 0, σ < 0.

## Slide 6
Exemple1
Soit la barre schématisée par la figure ci-dessous.
Calculer les contraintes au niveau des sections 1-1, 2-2 et 3-3.
Solution de l'exemple
Section 1-1

## Slide 7
Section 2-2
Section 3-3

## Slide 8
Diagramme de l’effort normal (DEN)
La figure ci-dessous schématise le DEN tout au long d'une barre dans le cas où les efforts axiaux sont concentrés.

## Slide 9
4- Déformation élastique en traction/compression
Déformation élastique
La déformation est dite élastique si le solide reprend sa forme initiale après l’arrêt de l'action des forces (cas d’un ressort chargé normalement).

## Slide 10
Déformation plastique
La déformation est dite plastique si le solide reste déformé après l’arrêt de l'action des forces (cas d’une pâte à modeler).
Aucun matériau n'est parfaitement élastique. Généralement la déformation est élastique pour les efforts suffisamment faibles,
puis devient plastique à partir d'un certain seuil de contrainte se appelé limite élastique

## Slide 11
Déformation longitudinale et déformation transversale
Une barre de longueur initiale 𝐿0 soumise à un effort normal de traction N. la barre subit une variation de longueur ΔL. La déformation longitudinale est donnée par :
la déformation transversale est alors :
ν : étant un coefficient de contraction, dit de Poisson.

## Slide 12
Loi de Hooke
Dans le domaine élastique, on constate que l'allongement unitaire est proportionnel à la contrainte. Cette relation de proportionnalité est illustrée par la loi de Hooke :
E : est le module d’élasticité longitudinal du matériau en (MPa). Il correspond à la pente de la droite du domaine élastique. On l’appelle couramment module de Young.

## Slide 13
Tableau: module de Young (E)

## Slide 14
5- Condition de résistance à la traction/compression
Pour vérifier la condition de résistance d'une pièce sollicitée en traction ou en compression, on doit s’assurer que:
Où [σ]: est la contrainte admissible pour le matériau étudié.
Où σe: est la limite élastique en traction et n un coefficient de sécurité (n>1).

## Slide 15
Limite élastique
Pour tous les matériaux homogènes la limite élastique en traction σ et est égale à la limite élastique en compression σec. On les désigne alors simplement σe (limite élastique).
Coefficient de sécurité
Le coefficient de sécurité vaut 1,5 à 2 pour un plancher, 2 à 3 pour une charpente, 10 à 12 pour ascenseurs et câbles.

## Slide 16: Synthèse
contrainte normale. En (N/m²) ou Pascal (Pa).
Déformation longitudinale ou allongement relative
Déformation ou allongement transversale
Loi de Hooke
E : module d’élasticité longitudinal du matériau en (MPa). module de Young.
Condition de résistance
(Rpe) : contrainte admissible pour le matériau étudié.
σe (Re): la limite élastique
n (s) : coefficient de sécurité (n>1).

## Slide 17
6- Exercice
Questions:

## Slide 18
Solution
et
Donc:

## Slide 19
On a trouver que:
On doit calculer:
On a trouver que:
Donc:

## Slide 20
On doit calculer:
On a :
On a :
Donc:

## Slide 21
On doit calculer:
On a :
On a aussi que :
Donc:

## Slide 22
Exercice

## Slide 23: Merci pour votre attention