## Slide 1
Partie 3
Généralités, Normalisation, liaisons cinématiques entre pièces mécaniques.
Mécanismes Industriels et Transmission de Puissance
2023-2024

## Slide 2
Les Torseurs

## Slide 3: Plans de la présentation
Définition
Solide indéformable
Rôle de torseurs
Types de torseurs
Représentation d’un torseur statique
Torseur statique de quelques liaisons mécaniques
Représentation d’un torseur cinématique
Torseur cinématique de quelques liaisons mécaniques
Élaboration du torseur statique et cinématique

## Slide 4
Un torseur est un outil mathématique utilisé principalement en mécanique du solide indéformable, pour décrire les mouvements des solides et les actions mécaniques.
Définition

## Slide 5
Le solide indéformable est un modèle utilisé en mécanique pour décrire le comportement d'un corps (objet, pièce). Comme son nom l'indique, on considère qu'au cours du temps la distance entre deux points donnés ne varie pas.
Le solide indéformable

## Slide 6
Un torseur a pour but de faciliter et simplifier l’étude
statique, cinématique, cinétique ou dynamique d’un solide indéformable.
Rôle des torseurs

## Slide 7
Il ya 4 types de torseurs :
Torseur cinématique
Torseur statique
Torseur cinétique
Torseur dynamique
Types de torseurs

## Slide 8
Donner une explication simple sur le Torseur cinétique et le Torseur dynamique.
Question
Faire une petite recherche

## Slide 9
Le torseur statique, torseur d'action mécanique transmissible, est largement utilisé pour modéliser les actions mécaniques.
Avec X, Y et Z en newton (N) et L, M et N en newton mètre (N⋅m).
Représentation d’un torseur statique

## Slide 10
:la Résultante :représente la force exercée par le solide 2 sur le solide 1
:le Moment : représente le moment exercé par le solide 2 sur le solide 1 au point A.
La résultante : qui empêchent ou suppriment les translations.
Les moments : qui empêchent ou suppriment les rotations.

## Slide 11
Torseur statique de quelques liaisons mécaniques

## Slide 12
Pour caractériser les mouvements relatifs entre deux solides (1) et (2) constituant une liaison, on utilise le torseur cinématique.
:La résultante :la représentation du vecteur de rotation en(rad/s)
:Le moment : la représentation du vecteur de vitesse en (m/s) d’un point A dans le mouvement du solide 2 par rapport au solide 1.
Représentation d’un torseur cinématique

## Slide 13
Torseur cinématique de quelques liaisons mécaniques

## Slide 14
Soit une liaison mécanique ayant les mouvements suivants :
Une translation Tx selon (Ax) et une rotation Rx selon (Ax) .
On a donc :
Élaboration du torseur statique et cinématique

## Slide 15
Un Vecteur vitesse de translation
Un Vecteur vitesse de rotation
Alors le torseur cinématique associé à cette liaison au point A :

## Slide 16
On a 01 translation uniquement selon (Ax).
On a 02 actions mécaniques qui empêchent et suppriment la translation selon (Ay) et (Az).
On a une rotation uniquement selon (Ax).
On a deux couples mécaniques qui empêchent et suppriment les rotations selon (Ay) et (Az).

## Slide 17
Alors le torseur statique au point A associé à cette liaison est :
Résumé
torseur statique
torseur cinématique

## Slide 18: Fin de la présentation