## Slide 1
Guidage en rotation
Partie 4

## Slide 2
Introduction
Typologie des solutions de guidages en rotation
Critères de choix des solutions
Contact direct
Interposition d’un film d’huile
Interposition de bagues
Interposition d’éléments roulants
Plans de la présentation

## Slide 3
Introduction
Un mouvement relatif de rotation entre deux parties mécaniques existe dans de nombreux produits : moteurs électriques, broches de machines-outils, boîtes de vitesses, roues de véhicules, etc.
On utilise les termes d’arbre et de logement (alésage) pour désigner les deux parties en mouvement relatif de rotation, sachant que:
-l’arbre peut être animé d’un mouvement de rotation dans un logement fixe comme dans le cas d’un moteur électrique ;
2- le logement peut être d’un mouvement de rotation autour d’un arbre fixe comme dans le cas d’une roue de véhicule automobile.
La solution constructive qui réalise une liaison pivot est appelée guidage en rotation

## Slide 4
Typologie des solutions de guidages en rotation
Il existe 4 principaux types de réalisation pour le guidage en rotation
4
Par contact direct
Par interposition d’un film d’huile
Par interposition de bagues
Par interposition d’éléments roulants

## Slide 5
Critères de choix des solutions
Le critère fait en fonction des conditions de fonctionnement :
 Précision du guidage,
 Vitesse de rotation,
 Efforts admissibles par la liaison.
Type de guidage en rotation | Contraintes |  | 
 | Précision | Vitesse | Efforts à transmettre
Contact direct |  |   | 
Interposition de bagues | + | + | +
Interposition d’éléments roulants | + + | + + | + + +
Interposition d’un film d’huile | + + + | + + + | + +

## Slide 6
Interposition de bagues
Le guidage en rotation est assuré par des bagues de frottements sur les quelles se reportent l’usure.

## Slide 7
Montage des bagues
Le coussinet est monté serré dans l'alésage (logement) et glissant sur l'arbre.
Règle de montage :
Remarque :
Lorsque l'effort à transmettre n'est par purement radial, il est conseillé d'utiliser une bague à collerette.

## Slide 8
Exemples de bagues
Les bagues sont de formes tubulaires, et construites à partir de matériaux présentant de bonnes qualités frottantes (bronze, étain, téflon, …). Utilisées à sec ou lubrifiées.

## Slide 9
Interposition d’éléments roulants
Très rapidement et en particulier chez les Assyriens et les Égyptiens, les hommes eurent recours à des éléments roulants afin de transporter les charges lourdes.
Mais en 15ème siècle Léonard de Vinci théorisa la géométrie des roulements. Enfin, la publication des travaux de Heinrich Hertz sur les déformations des corps en contact contribua beaucoup à améliorer les performances des roulements

## Slide 10
Composition d’un roulement
1
2
3
4
1 : Bague extérieure,
liée à l’alésage (logement du roulement)
Tous les roulements sont composés de :
2 : Bague intérieure,
liée à l’arbre
3 : Cage, assure le maintien des éléments roulants
4 : Eléments roulants,
situés entre les deux bagues qui peuvent être :

## Slide 11
Charges supportées par un roulement
Les charges (efforts) supportées par les roulements sont de 3 types :

## Slide 12
Classements des roulements
Les roulements sont classés en fonction des charges qu’il peuvent supporter :

## Slide 13
Roulements à Billes
Contact oblique
Contact radial
Rotule
2 rangées
Butée simple effet
Butée double effet

## Slide 14
Roulements à Rouleaux
Rotule
Conique
Cylindrique
Butée

## Slide 15
Roulements à Aiguilles
Sans bague intérieure
Butée sans bague
Avec bague intérieure
Butée avec bague
Douilles

## Slide 16
Interposition d’un film d’huile
Le guidage en rotation obtenu grâce à l’interposition d’un film d’huile se décompose en 2 familles :

## Slide 17
Coussinets autolubrifiants
Les coussinets autolubrifiants sont obtenus à partir de l’incorporation de lubrifiant dans les porosités. Dans le cas de l'huile, la structure, comparable à une éponge, restitue l'huile en fonctionnement et l'absorbe à l'arrêt.

## Slide 18
Paliers hydrodynamiques
Les paliers lisses hydrodynamiques sont constitués de coussinets comportant une rainure permettant l’arrivée d’un lubrifiant.
En permanence un film d'huile sépare les deux surfaces respectives (régime hydrodynamique). L'usure est alors pratiquement nulle et les frottements fortement réduits.

## Slide 19
Paliers hydrostatiques
Le principe de fonctionnement est différent de celui des paliers hydrodynamiques, la pression est fournie par une pompe qui envoie le fluide sous pression dans quatre chambres.
L’arbre est sustenté au centre du mécanisme par la pression du fluide. La création du film d’huile est produite par la mise en pression autour de l’arbre à la façon d’un hydroglisseur.

## Slide 20
Fin de la présentation
Merci