## Slide 1
TD 3
Organes de transmissions du mouvement et de puissance

## Slide 2
Exercice d'Engrenages
EXERCICE n°1
Soit un réducteur de vitesse à roue dentée à arbre, composé d’un engrenage parallèle à denture droite. Le réducteur permet la transmission d’un mouvement de rotation à des vitesses différentes entre l’arbre moteur et l’arbre récepteur.

## Slide 3
On donne :
Pignon moteur (1) : Z1 = 20 dents
Roue réceptrice (2) : Z2 = 90 dents
Module : m = 2
Vitesse de rotation du moteur : N1=3000 tr/min
On demande :
1-Compléter le schéma cinématique du réducteur ci-contre en utilisant deux couleurs différentes (liaisons avec le carter et liaison entre les deux roues dentées.

## Slide 4
2-Remplir le tableau ci-dessous en détaillant les calculs (colonne « Calculs ») et en donnant la réponse (colonne « Réponses »).
 |  | formule de Calculs | Réponses
Pas | p |  | 
Hauteur de dent | h |  | 
Diamètres primitifs | d1 |  | 
 | d2 |  | 
Diamètres de tête | da1 |  | 
 | da2 |  | 
Entraxe | a |  | 
Raison | r(2/1) |  | 
Vitesse de rotation de sortie | N2 |  | 

## Slide 5
Corrigé d'exercice

## Slide 6
 |  | formule de Calculs | Réponses
Pas | p |  | 
Hauteur de dent | h |  | 
Diamètres primitifs | d1 |  | 
 | d2 |  | 
Diamètres de tête | da1 |  | 
 | da2 |  | 
Entraxe | a |  | 
Rapport de transmission | r(2/1) |  | 
Vitesse de rotation de sortie | N2 |  | 
p = m .  = 2 x 
h = ha + hf = 2,25 m = 2,25 x 2
d1 = m . Z1 = 2 x 20
d2= m . Z2 = 2 x 90
da1 = d1 + 2 ha1 = d1 + 2 m = 40 + 2 x 2
da2 = d2 + 2 ha2 = d2 + 2 m = 180 + 2 x 2
a = (d1+d2)/2 = (180+40)/2
r(2/1) = N2/N1 = Z1/Z2 = 20/90
N2 = N1 x r(2/1) = 3000 x 2/9
2  mm
4,5 mm
40 mm
180 mm
44 mm
184 mm
110 mm
2/9 = 1/4,5
666,67 tr/min

## Slide 7
EXERCICE n°2
Un train d’engrenages, dans lequel toutes les roues dentées sont en mouvement de rotation d’axes parallèles par rapport au bâti, est représenté sur la figure ci-dessous :

## Slide 9
Corrigé d'exercice