## Slide 1
Suite
Principe des Turbomachines

## Slide 2
Plan de la présentation (suite)
7- Rendements des turbomachines
8-Fonctions et domaines d’utilisation des turbomachines
Exercices d’application

## Slide 3
7. Rendements des turbomachines
Pertes mécaniques : due aux frottements mécaniques dans les paliers, les presses étoupes, …etc.
Pertes hydrauliques : due aux frottements.
Pertes volumétriques : causées par les fuites du liquide à travers les jeux de la pompe .
Le rendement total d’une pompe est le résultat de la multiplication de trois types de rendements. Chaque type est lié à un genre de pertes qui se passent dans la pompe :

## Slide 4
7. 1. Rendement hydraulique
Il est donné en fonction des pertes hydrauliques comme suit :
Avec :
H : Hauteur manométrique de la pompe ;
Hth : Hauteur théorique (voir théorie d’Euler, équation (1.17)).
𝜂h : est en générale entre 80% et 95%.

## Slide 5
7. 2. Rendement volumétrique
Ce type de rendement est lié aux pertes volumétriques qui sont dues à l’existence de fuites de liquide à l’intérieur de la pompe (à travers les joints, les bagues,…).
Avec :
Qv : Débit utile de la pompe ;
Qf : Débit des fuites.
𝜂𝑣 : est en générale entre 85% et 98%.

## Slide 6
7. 3. Rendement mécanique
Il est lié aux pertes mécaniques qui représentent les pertes en puissance mécanique du moteur d’entrainement.
Avec :
Pu : Puissance utile de la pompe.
Pa : Puissance de l’arbre absorbée par la pompe.

## Slide 7
7.4. Rendement global (total)
Le rendement global de la pompe est déterminé par la multiplication des trois rendements précédents.
Le rendement global des pompes hydrauliques est compris généralement entre 70% et 85%.

## Slide 8
8. Fonctions et domaines d’utilisation
des turbomachines
Récupération de l’énergie d’un fluide (turbines)
liquide : récupération d’énergie potentielle hydraulique (barrages,…)
gaz : turbocompresseurs, turbopompes, …

## Slide 9
Compression de gaz (compresseurs)
fonction qui se présente dans des domaines très diversifiés : Industrie chimique (pression de réaction), Industrie pétrolière (extraction du pétrole), ou simplement création d’air comprimé.
Transport de fluide
Ventilation

## Slide 10
Production d’énergie mécanique à partir
d’une source de chaleur
Production réalisée par des turbines à gaz ou des turbines à vapeur.
Production d’énergie électrique (aérospatiale, avions, chars,…)
Production d’énergie mécanique : entraînement d’hélice de bateau, d’avion .

## Slide 11
Merci pour votre attention