## Slide 1: Maintenance (Préventive)
Mr. KIHAL

## Slide 2
Types de maintenance
Maintenance
Corrective
Systématique
Conditionnelle
Préventive

## Slide 3
Maintenance Préventive
Maintenance ayant pour objet de réduire la probabilité de défaillance ou de dégradation d’un bien ou d’un service rendu. Les activités correspondantes sont déclenchées selon un échéancier établi à partir d’un nombre prédéterminé d’unités d’usage (maintenance systématique) et/ou de critères prédéterminés significatifs de l’état de dégradation du bien ou du service (maintenance conditionnelle).

## Slide 4
Maintenance Préventive Systématique
Maintenance préventive exécutée sans contrôle préalable de l’état du bien et à des intervalles définis.
Maintenance préventive exécutée en suivant les prévisions extrapolées de l’analyse et de l’évaluation de paramètres significatifs de la dégradation du bien.
Maintenance préventive exécutée selon un calendrier préétabli ou selon un nombre défini d’unités d’usage

## Slide 5
Maintenance Préventive Corrective
les activités de maintenance conditionnelle sont déclenchés, suivant des critères prédéterminés significatifs de l’état de dégradation du bien ou du service.
Les remplacements ou les remises en état des pièces, les remplacements ou les appoints des fluides ont lieu après une analyse de leur état de dégradation.
Une décision volontaire est alors prise d’effectuer les remplacements ou les remises en état nécessaire.

## Slide 6
Objective de la Maintenance Préventive
Grâce à la maintenance préventive, vous pouvez diminuer les pertes et donc améliorer le rendement de vos installations.
Par observation visuelle, contact mécanique (vibration, qualité de l’huile, analyse non destructive…) ou par retour d’information électronique (alarmes, électronique, retour défauts sur régime de neutre…) vous pouvez anticiper une intervention de maintenance.
La première démarche majeure consiste à exploiter l’historique des pannes afin de mettre en place la surveillance.

## Slide 7
Objective de la Maintenance Préventive
un équilibre économique qui permet de définir la bonne quantité de maintenance préventive, afin de réduire la part des dépannages, qui restent un mal nécessaire.
La maintenance préventive concerne aussi bien le personnel de production, chargé des opérations simples, que le personnel de maintenance, chargé des opérations plus complexes.

## Slide 8
Objective de la Maintenance Préventive
Augmenter la durée de vie du matériel.
Diminuer la probabilité des défaillances en service.
Diminuer les temps d’arrêt en cas de révision ou de panne.
Prévenir et aussi prévoir les interventions coûteuses de maintenance corrective.
Permettre de décider la maintenance corrective dans de bonnes conditions.

## Slide 9
Objective de la Maintenance Préventive
Eviter les consommations anormales d’énergie, de lubrifiant, etc….
Améliorer les conditions du travail du personnel de production.
Diminuer le budget de maintenance.
Supprimer les causes d’accidents graves.

## Slide 10
Exemples de Maintenance Préventive
- Le contrôle des mises à la terre.
- La vérification des contacts de contacteurs, des fins de courses…
- La vérification du serrage sur les borniers.
- La vérification de l’état des câbles, des presses étoupe, des canalisations.
- Le contrôle des calibres des relais thermiques, des fusibles.
- Le test des voyants lumineux de signalisations.
- La vérification des sécurités, des arrêts d’urgence.

## Slide 11
Exemples de Maintenance Préventive
- Le contrôle des mises à la terre.
- La vérification des contacts de contacteurs, des fins de courses…
- La vérification du serrage sur les borniers.
- La vérification de l’état des câbles, des presses étoupe, des canalisations.
- Le contrôle des calibres des relais thermiques, des fusibles.
- Le test des voyants lumineux de signalisations.
- La vérification des sécurités, des arrêts d’urgence.

## Slide 12
Procédure de la Maintenance Préventive
- Inspections Elles permettent d’effectuer des opérations de surveillances en relevant des anomalies, des réglages simples sans arrêt de l’équipement.
- Contrôle : vérification de la conformité à des données préétablies, suivie d’un jugement. Ce contrôle peut déboucher sur une action de maintenance corrective ou alors inclure une décision de refus, d’acceptation ou d’ajournement.
- Visites : examen détaillé et prédéterminé de tout (visite générale) ou partie (visite limitée) des différents éléments du bien et pouvant impliquer des opérations de maintenance du premier et du deuxième niveau ; il peut également déboucher sur la maintenance corrective.

## Slide 13
Procédure de la Maintenance Préventive
- Test : comparaison des réponses d’un système par rapport à un système de référence ou à un phénomène physique significatif d’une marche correcte.
- Echange standard : remplacement d’une pièce ou d’un sous-ensemble défectueux par une pièce identique, neuve ou remise en état préalablement, conformément aux prescriptions du constructeur.
- Révision : ensemble complet d'examens et d'actions réalisées afin de maintenir le niveau de disponibilité et de sécurité d’un bien. Une révision est souvent conduite à des intervalles prescrits du temps ou après un nombre déterminé d'opérations. Une révision demande un démontage total ou partiel du bien. Le terme révision ne doit donc pas être confondu avec surveillance. Une révision est une action de maintenance de niveau 4.