## Slide 1
Les routes:
Dessin technique Appliqué
Université de Jijel
Dr:
Bourouaiah. W
Partie2:
Profil en travers

## Slide 2
LES VOIES DE CIRCULATION

## Slide 3
LES CHEMINS

## Slide 8
Accotement
Berme

## Slide 9
Le profil en Travers:
Le profil en travers permet de détailler la structure et la géométrie d’une voirie.
C’est une représentation en coupe d’une chaussée, perpendiculaire à son axe.
Il existe trois types de profils en travers :
En remblai
En déblai
Mixtes

## Slide 10
Implantation d’un projet routier

## Slide 13
Les profils en travers (sections transversales perpendiculaires à l’axe du projet) permettent de calculer les paramètres suivants :
la position des points théoriques d’entrée en terre des terrassements ;
  l’assiette du projet et son emprise sur le terrain naturel ;
les cubatures (volumes de déblais et de remblais).
Le profil en Travers: