## Slide 1: Hygiène, sécurité et environnement (HSE) est un sigle qui désigne une méthodologie de maîtrise des risques et de management des entreprises dans les domaines de l’hygiène, de la santé/sécurité et de l’environnement. La Santé et la Sécurité au travail sont une des préoccupations constantes des chefs d’entreprise. Les résultats en ce domaine en portent témoignage et ils permettent des avancées nouvelles. Aujourd’hui, la jurisprudence met l’accent sur une obligation de sécurité de résultat de l’employeur, plaçant la Santé et la Sécurité au travail au cœur des démarches de responsabilité sociétale de l’entreprise. La Santé et la Sécurité au travail sont au carrefour d’exigences multiples à prendre en compte :
Hygiène et sécurité
Introduction

## Slide 2: Humaines : évaluation des risques, formation des personnels » Organisationnelles : responsabilité, délégation de pouvoir, Economiques : productivité, taux de cotisation, pertes d’exploitation, Techniques : respect de règles et de normes, conception des lieux de travail et ergonomie.
La Santé et la Sécurité au travail sont l’affaire de tous. Si la démarche doit être impulsée par le dirigeant, gérée au plus haut niveau, l’implication des travailleurs et leurs représentants est tout aussi indispensable. Leur contribution est nécessaire tant pour l’élaboration des mesures que pour leur mise en œuvre effective.

## Slide 3: L’hygiène, c’est l’ensemble des moyens collectifs ou individuels, les principes et les pratiques visant à préserver ou à favoriser la santé ; Il en est ainsi des mesures préventives à mettre en œuvre dans le cadre de la lutte contre les maladies contagieuses : Le choléra ; Le sida ; Le paludisme.
La santé est une notion de nature polysémique et évolutive, c’est à la fois :
• L’absence de maladie,
• Un état biologique souhaitable,
• Un état complet de bien-être physique, mental et social.
Généralités sur l’hygiène et la sécurité
L’hygiène
La santé

## Slide 4: La sécurité fait souvent référence à des notions telles que le risque, le danger, la prévention, la protection mais aussi la responsabilité et l’assurance. La sécurité au travail est de l’ordre de la protection et la prévention des accidents et des maladies dans le monde professionnel.
L’hygiène et la sécurité du travail a notamment pour objectif de :
 Fournir un lieu de travail sain et sans danger pour tous les employés
 Minimiser l’impact des activités, des produits et des services sur l’environnement
 Amélioration continue de fonctionnement de l’entreprise
 Prévenir et maitriser les risques liés aux activités professionnelles
 Protéger les travailleurs et l’environnement ;
La sécurité
Objectifs

## Slide 5: La responsabilité de la sécurité repose en fin de compte entre les mains de la direction de l'entreprise et de ses unités fonctionnelles. D'autres entités et employés sont également responsables du maintien de la sécurité de l'environnement de l’entreprise. Par exemple : le bureau de la santé et de la sécurité environnementale : il s'agit d'une structure composée d'experts en sécurité dans tous les domaines, en ingénierie, en médecine du travail, en sécurité incendie, en toxicologie ou en d'autres domaines.
 La sécurité : permettre de contribuer efficacement à l’amélioration des performances globales de son entreprise.
 Le degré de la sécurité reflète la qualité de l’organisation générale de l’entreprise.
 La responsabilité de la sécurité repose entre les mains de la direction de l'entreprise et de ses unités fonctionnelles.
Responsabilité de la sécurité du travail

## Slide 6: La sécurité dans les entreprises recouvre plusieurs aspects comme :  Sécurités des employés : utilisations des gants, la hotte, les lunettes, les bottes, les masques….  Sécurité des produits : il faut bien stocker les produits par exemple, et fabriquer des produits sans mettre en danger les opérateurs, ….  Sécurité de l’environnement : (la pollution) : traitement et l’élimination des déchets dangereux  Sécurité des transports : amélioration les conditions de transport des matières dangereuses  Sécurité des installations.
Aspects de la sécurité

## Slide 7: En résumé la sécurité est la situation dans laquelle quelqu’un ou quelque chose n’est exposée :  À aucun danger  À aucun risque d’agression physique, d’accident, de vol ou de détérioration.  C’est l’ensemble des mesures administratives qui ont pour objet de garantir les individus et les familles, contre certains risques appelés risques sociaux ; « Toute situation où une personne est soumise à un ou plusieurs phénomènes dangereux »
Il en est ainsi des mesures prises dans le cadre :
 De la sécurité routière,
 Des équipements de protection individuelle en milieu professionnel,
 Des équipements de protection collective des salariés,
 Des équipements de protection contre les incendies. L’exposition au risque liée à fréquence et durée des mises en situation dangereuse

## Slide 8: Risque, un mot que l’on entend régulièrement et pourtant sa compréhension et son utilisation par le grand public sont le plus souvent erronées. La confusion vient de la définition des mots risques et dangers.
Définition du « danger » : est une propriété intrinsèque d’une substance, d’un équipement, d’une situation, d’un système susceptible de causer des dommages aux personnes, aux biens ou à l’environnement
Définition du « risque » C’est le résultat de l’étude des conditions d’exposition des travailleurs à ces dangers. Il résulte de la probabilité d’occurrence d’un dommage. C’est la résultante de deux paramètres :
Différence entre les termes danger et risque
La probabilité et la gravité : R associe D * P * G * A. Ce qui veut dire en clair :
« Le RISQUE est l’association d’un DANGER, de sa PROBABILITE, de sa GRAVITE et de son ACCEPTABILITE ».

## Slide 9: Quelques exemples de risques : Dont on parle souvent  Des effets secondaires d’un médicament ou d’une opération chirurgicale  Des accidents de la circulation  De contamination de sang, de rivières, de l’environnement…  Des accidents dans la pratique d’un sport ou d’une activité  D’explosion d’une usine de produit dangereux  De crash d’un avion ou le déraillement d’un train  De mauvais (défaut de) fonctionnement d’un appareil, d’un service ou d’un système  La mauvaise exécution d’une tâche  Les cataclysmes naturels  Les prises de position à la bourse (risques financiers)  L’intrusion de virus informatiques (risques informatiques)

## Slide 10: Les principes généraux de prévention : - Eviter les risques, - Evaluer les risques qui ne peuvent être évités, - Combattre les risques à la source, -Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou moins dangereux, Planifier la prévention (en intégrant la technique, l’organisation, les conditions de travail), - Prendre les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle. - Donner les instructions appropriées aux travailleurs (pour leur sécurité et celles des autres).
Règles générales d’Hygiène & Sécurité

## Slide 11: Prévenir un risque ; c’est mettre en œuvre toutes les dispositions organisationnelles et techniques visant à réduire leur probabilité d’occurrence du risque ou à minimiser leur gravité, et elle a ainsi pour objectif d’améliorer les conditions de travail. Le niveau de risque est défini de longue date par une grandeur à deux dimensions associée à une phase précise de l’activité de l’installation étudiée et caractérisant un événement indésirable par :  Le niveau de gravité : évaluation des dommages potentiels aux personnes (létalité, blessures irréversibles) et des dégâts aux équipements (biens internes et externes à l’entreprise)  Le niveau de probabilité : estimation de sa probabilité d’occurrence
Prévention des risques

## Slide 12: Introduction à l’analyse des accidents du travail
Les accidents industriels sont des accidents technologiques qui ont lieu lors des processus industriels, le plus souvent dans l’enceinte même des usines. Il est bien connu que les industries mettent en œuvre, sur une grande échelle, une foule de produits et de processus dangereux, présentant des risques d’accidents et de maladies.
Accident du travail
D’une manière générale on peut définir les accidents du travail comme étant « des évènements violents et imprévus reliés à l’environnement, à l’équipement ou à l’individu, et qui provoquent des brûlures, coupures, chocs électriques ou fractures pouvant entraîner la mort ».
L’accident du travail constitue la cause la plus fréquente de mortalité et d’invalidité au travail.
A titre d’exemples, l’on peut signaler comme accidents de travail :

## Slide 13: - Chute de personnes avec dénivellation ; - Chute, trébuchement ou glissade de plein pieds ; -Chute d’objets ou de matériaux ; - Coinçage dans, sous ou entre des objets ou des matériaux ; - Frottement ou abrasion par un objet ou un marteau ; - Efforts excessifs ou faux mouvements ; - Exposition à, ou contact avec des températures ou des conditions ambiantes extrêmes ; - Exposition à, ou contact avec le courant électrique.
Pourquoi analyser les accidents du travail ?
L’analyse des accidents du travail contribue au processus d’amélioration continue de la prévention des risques professionnels.
Analyser les accidents du travail permet de mettre en place des mesures de prévention et d’éviter qu’ils ne se reproduisent

## Slide 14: L’objectif c’est d’identifier les circonstances qui ont conduit à l’évènement non désiré, afin de mettre en place des mesures permettant d’éviter que l’évènement ne se produise. Tout d’abord il faut savoir qu’un accident n’est jamais dû au hasard, les causes sont souvent multiples et couvrent tout à la fois : l’homme, le matériel, les produits et l’organisation de l’entreprise.
Il existe deux types d’analyses d’accident
Comment analyser un accident du travail ?
L’analyse quantitative
L’analyse qualitative
C’est l’étude des données statistiques des accidents du travail. Elle nécessite une bonne traçabilité de ces derniers. Elle permet ainsi d’avoir une vision globale des risques d’accidents et de fixer les priorités de façon globale, mais reste insuffisante pour poser un bon diagnostic santé et sécurité et définir la politique de prévention. Elle permet également de se situer par rapport aux autres collectivités.
Deux méthodes principales permettent de la réaliser : - La méthode de l’arbre des causes - La méthode des 5M ou diagramme d’Ishikawa En générale, l’analyse de l’accident révèle d’un travail collectif consistant à :  Mener une enquête ;  Recueillir les faits : dont la qualité de l’analyse repose sur les informations que le responsable de l’analyse pourra récolte ;  Organiser les informations ;  Analyser les faits ;  Construire un arbre des causes

## Slide 15: Cette méthode est basée sur la recherche des faits et la prise en compte de l’ensemble des composantes techniques, organisationnelles, humaines de l’activité et leurs interactions. L’arbre des causes permet d’ouvrir le champ des mesures de prévention possibles sans se limiter uniquement aux mesures de protection individuelle et rappel des consignes. L’arbre des causes est une représentation graphique qui permet de visualiser l’enchaînement logique des faits qui ont provoqué l’accident. Il s'agit d'un enchaînement logique et non pas seulement chronologique : il doit exister une relation entre les faits mais ces derniers ont pu se dérouler à des moments éloignés dans le temps ou bien simultanément. Exemple : Brûlures au 2eme degré de la jambe gauche d’un agent des services techniques Arbre des causes :
Qu’est-ce que la méthode de l’arbre des causes ?
L'arbre des causes est une méthode structurée et rigoureuse. Elle permet de comprendre le scénario de l'accident1 et de proposer diverses mesures de prévention.

## Slide 16
Brulure de jambe
Pantalon en feu
Traverser les flammes
Porte un bleu de travail
Décide de sortir
Feu a la porte
Une seul issue
Liquide en feu au sole
Fonte du seau
Liquide en feu dans le seau
Seau en plastique
Seau en feu
solvant
Seau ouvert
étincelles
moulage

## Slide 17
Evaluation des risques professionnels
L’évaluation des risques constitue une étape importante de la démarche de prévention. Dont l’identification, l’analyse et le classement des risques permettant de définir les actions de prévention les plus appropriées : L’évaluation des risques doit être renouvelée régulièrement.
Pourquoi évaluer les risques ?
Elle révèle de la responsabilité de l’employeur, et s’inscrit dans le cadre de son obligation générale d’assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs.
Les Etapes d’évaluation des risques :
A) Evaluation de l’importance du risque : dont on peut les classés selon leur importance en :
Risques élevés - Risques moyens - Risques faibles.
b) Evaluation de la probabilité de survenance du risque : Voire si celle-ci est faible ou fréquente, pour connaitre si l’évaluation nécessite une analyse approfondie ou pas sans oublier de prendre en considération le facteur « importance du risque » lors de l’analyse.

## Slide 18
c) Evaluation des mesures qu’il convient de prendre : Déterminer quels traitements appliquer à chacun de ses risques en fonction de son niveau (élevé, moyen ou faible), lequel représentent la combinaison entre le niveau de gravité et la probabilité de survenance.
Principaux types de risques
Classification des risques
La classification des risques permet d’estimer leur importance. Pour toutes les unités de travail, chaque danger et chaque risque sont évalués par les différents acteurs. Cette concertation est l’occasion de mettre en commun des approches diverses (médicale, technique et organisationnelle). Sous la responsabilité de l’employeur, le résultat de l’évaluation de chaque risque est transcrit dans le document unique en vue de préparer un plan d’action de prévention.

## Slide 19
L’employeur doit analyser les risques selon des critères adaptés à sa situation :
• Risques naturels : Sont provoqués par l’occurrence de différents phénomènes potentiellement dévastateurs : tremblement de terre, éruption volcanique, inondation, tornade, cyclone, mouvements de terrain, tempête, ouragan, grêles, orage, foudre, avalanche, etc.
• Risques technologiques : Sont issus de l'activité humaine, résultant de la manipulation, de la production, du stockage, du conditionnement ou du transport d'un produit dangereux. Le centre de sécurité civile de Montréal leur associe quatre sous catégories : les risques associés au transport des matières dangereuses, les risques d'accident industriels majeurs en site fixe, les risques liés au transport des personnes (avions, trains, métro, autobus) et les risques nouveaux découlant des technologies nouvelles ou récentes (ex : biotechnologie, informatique, nucléaire, etc.)
Risques Mécaniques : Heurts par les parties mobiles en mouvement des machines, écrasement par des chutes d’objets ou des véhicules, coupures et perforations par les outils de travail,
• Risques Physiques : Ils concernent l’environnement, notamment : - Vibrations produites par les engins,

## Slide 20
Risques Chimiques : exposition à des substances chimiques par inhalation, ingestion ou contact cutané, produits gazeux, liquides ou solides, cancérigènes, mutagènes, toxiques, corrosifs, irritants, allergisants… Ils se présentent sous différentes formes : - - - - - - mortel. Produits organiques Poussières minérales : amiante ; Produits métalliques : fer ; Solvant : térébenthine ; Gaz : ammoniaque ; Poisons, sources de maladies professionnelles comme les dermatoses ou le cancer
Risques Biologiques : exposition à des agents infectieux (bactériens, parasitaires, viraux, fongiques) et allergisants par piqûre, morsure, inhalation……. - - Ils engendrent des maladies contagieuses causées par de nombreux virus. Les salariés exposés à ces types de maladies sont ceux de l’industrie des aliments et des boissons, notamment les agriculteurs, - Ainsi que, les individus travaillant en contact avec les animaux, morts ou vivants, et ceux qui œuvrent en milieu hospitalier

## Slide 21
Réglementation relative à l’hygiène et la sécurité
la santé :
 Loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative l’hygiène à la sécurité et à la médecine du travail :
 Encrage juridique de la santé au travail.
• Article 54
o Tous les citoyens ont droit à la protection de leur santé.
o L'état assure la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques. •
Article 55
o Le droit à la protection, à la sécurité et à l'hygiène dans le travail est garanti par la loi
o Le droit au repos est garanti.

## Slide 22
Extraits de la législation algérienne du travail
• Article 5 - Loi 90-11
o Les droits fondamentaux nécessaires aux travailleurs sont les suivants:
o Sécurité sociale et retraite;
o Hygiène, sécurité et médecine du travail;
o Repos.
• Article 6 - Loi 90-11
o Les travailleurs ont également droit au respect de leur intégrité physique et morale et de leur dignité.
• Article 2-Loi 88-07
o L'organisme employeur est tenu d'assurer l'hygiène et la sécurité des travailleurs
• Article 13-Loi 88-07
o La médecine du travail constitue une obligation de l'organisme employeur. Elle est à la charge de celui-ci. • Article 20-Loi 88-07
o La réalisation de l'ensemble des activités relatives à l'hygiène, la sécurité et la médecine du travail est financée par l'organisme employeur.

## Slide 23
Environnement :
 Loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable.
Objectives de la loi :
 Définir les règles de protection de l’environnement dans le cadre du développement durable.
 Fixer les principes fondamentaux et les règles de
 gestion de l’environnement ;
 Promouvoir un développement national durable
 en améliorant les conditions de vie et en œuvrant à
 garantir un cadre de vie sain ;
 Prévenir toute forme de pollution ou de nuisance
 causée à l’environnement en garantissant la sauvegarde de ses composantes ;
 Restaurer les milieux endommagés ;
 Promouvoir l’utilisation écologiquement rationnelle des ressources naturelles disponibles, ainsi que l’usage de technologies plus propres ;
 Renforcer l’information, la sensibilisation et la
 participation du public et des différents intervenants aux mesures de protection de l’environnement. I-4-2-2 Les principes de la loi :

## Slide 24
Gestion des risques chimiques
Introduction :
Le risque chimique est omniprésent dans de nombreuses activités anthropiques (l’industrie chimique, la pétrochimie, l’agriculture, la métallurgie…), il est susceptible d’engendrer des conséquences néfastes pour l’homme et l’écosystème. Le risque chimique est celui qu’engendre l’utilisation, la manipulation et/ou le stockage des produits chimiques. La directive 98/24 le définit comme « la probabilité que le potentiel de nuisance soit atteint dans les conditions d’utilisation et/ou d’exposition ». Le risque chimique, lié à la nature du produit, se manifeste par des atteintes à la santé de manière aiguë telle que les lésions, brulures, irritations, intoxication…ou chronique sur le long terme pour aboutir à des pathologies (cancer, ...). Les propriétés physicochimiques (inflammabilité, explosivité, toxicité, réaction dangereuse) des substances utilisées, manipulées ou stockées révèlent le danger auquel l’exposition représente des situations dangereuses susceptibles d’être l’origine du risque chimique.

## Slide 25
Les risques chimiques sont également la cause principale des accidents industriels majeurs qui se produisent dans les usines de fabrication, de stockage et de transport des matières dangereuses (TMD). Nous rappelons à cette occasion les accidents majeurs qui ont marqués la fin du siècle dernier : la catastrophe écologique de SEVESO , 1976 (explosion avec émission de dioxine, plus de 70 000 bêtes mortes) ; l’accident de Bohpal, 1984 (explosion avec émission de Méthyle isocyanate entraînant plus de 3000 décès), l’explosion de AZF , Toulouse 2001(cause stockage de NH4NO3, 27 morts), Skikda, 2004 (explosion d’un réservoir GNL, 23 morts). La présence de produits chimiques aggrave les accidents en cas de dysfonctionnement des équipements dans les activités industrielles.
Classification des risques chimiques
On distingue deux grandes familles de risques chimiques :
Le risque d’intoxication
Le risque d’incendie-explosion

## Slide 26
Le tableau suivant résume l’ensemble des risques chimiques.
Les risques chimiques
Intoxications
Intoxications accidentelles
Pathologies professionnelles
Maladies professionnelles
Réactions chimiques dangereuses
Substances toxiques
Substances inflammables et toxiques
Substances inflammables
Incendies-explosions
Incendies
Explosions
Risque d’intoxication
Tout produit, pur ou en mélange, qui pénètre, par une voie quelconque, dans l’organisme humain, est susceptible de perturber voire modifier le fonctionnement normal du corps. Le produit absorbé se fixe préférentiellement sur un ou plusieurs organes du corps ; il y a alors dysfonctionnement plus ou moins important qui se traduit par l’apparition de pathologies.

## Slide 27
Suivant différents paramètres, dont essentiellement la nature et la réactivité du produit chimique absorbé, l’intoxication se manifeste de deux façons différentes, accidentelle ou chronique.
Une intoxication accidentelle est produite par l’absorption ou le contact d’une substance très agressive et en quantité importante. Très rapidement (au bout de quelques minutes), le produit chimique agit au point d’impact du corps avec destruction des cellules. Les brulures chimiques par projection d’acides et de bases concentrés, l’inhalation de gaz et vapeurs agressifs ou suffocants (chlore, anhydride sulfureux, vapeurs nitreuses, peroxydes), l’absorption de produits très toxiques (inhalation ou absorption orale de gaz cyanhydrique, d’hydrogène sulfuré, de phosgène, etc.) sont des intoxications accidentelles plus ou moins graves suivant les quantités mises en œuvre. En milieu professionnel, l’intoxication accidentelle est considérée comme un accident du travail et réparé comme tel.
Processus d’intoxication :
Selon leurs caractéristiques, la manière dont ils pénètrent dans le corps, la quantité absorbée et selon les individus, les produits chimiques dangereux peuvent altérer plus ou moins gravement la santé. Les voies de pénétration d’un produit dangereux dans le corps humain sont directement liées à l’état physique du produit. Le corps humain présente essentiellement trois voies de pénétration pour les produits chimiques.

## Slide 28
La voie digestive :
L’absorption de produits chimiques par la voie digestive peut se présenter sous deux formes:
une forme accidentelle par l’ingestion d’une quantité importante de produit,
Une forme chronique par l’ingestion répétée de faibles doses.
La voie respiratoire :
Les poussières, les vapeurs et les fumées constituent le type le plus répandu de particules en suspension dans l’air, dans un lieu de travail. Les voies respiratoires sont donc particulièrement exposées à ces particules pouvant avoir des effets très divers sur les poumons ou sur d’autres organes du corps. Un adulte au repos respire environ 45 litres d’air par minute. Au cours d’une activité soutenue, il respire 20 litres et plus.
Les vapeurs et fumées traversent la paroi pulmonaire et se retrouvent dans le circuit sanguin. Certaines d’entre elles ont la capacité de provoquer des lésions plus ou moins graves sur les muqueuses respiratoires (vapeurs d’acide sulfurique, par exemple).

## Slide 29
La voie cutanée :
La peau constitue une bonne enveloppe protectrice, malheureusement soumise à de multiples agressions. Les problèmes peuvent commencer lorsque des produits sont en contact avec elle. Certains l‘irritent, d’autres détruisent les tissus et d’autres encore traversent cette barrière que constitue notre peau.
Risque d’incendie –explosion :
De très nombreux produits chimiques et matériaux divers, dits combustibles (ou encore inflammables) se combinent à l’oxygène suivant des réactions exothermiques, c'est-à-dire dégageant de grandes quantités de chaleur. Ce sont des réactions d’oxydation ou de combustion nécessitant la présence d’oxygène libre (l’air) ou combiné (oxydants).
Ces réactions sont fortement exothermiques, les grandes quantités de calories dégagées chauffent la matière ; plusieurs cas sont alors possibles. La chaleur dégagée par la réaction de combustion décompose les produits sous forme de gaz et/ou de vapeurs inflammable ou non ainsi que des radicaux libres très réactifs à leur tour. Il se produit alors une réaction en chaine et le feu se propage tant qu’il se forme des gaz inflammables. Plusieurs cas peuvent se produire :

## Slide 30
- Si la vitesse de réaction est extrêmement faible, l’échauffement est imperceptible. Il n’y a pas de combustion à proprement parler, mais une simple oxydation comme c’est le cas de beaucoup de métaux dans l’air (fer, cuivre et zinc). On ne parle pas de combustion mais de simple oxydation ;
Si la vitesse de combustion est élevée, l’échauffement est important et la décomposition dégage des gaz qui peuvent s’enflammer ;
Lorsque la vitesse de combustion est très élevée, la quantité chaleur dégagée est très importante et les gaz formés exercent une pression élevée laquelle dans un milieu confiné entraîne une explosion.
En l’absence de gaz formé, la chaleur dégagée maintient le produit à température élevée, il y a alors incandescence jusqu'à ce que la combustion s’arrête faute de combustible.

## Slide 31
Risques dus aux réactions chimiques dangereuses
Il existe de nombreuses réactions chimiques dites « dangereuses» car elles sont accompagnées par la formation des substances dangereuses, toxiques ou inflammables. Il s’agit essentiellement de réactions rapides et non contrôlées par suite de mises en contact accidentel de substances appelées « incompatibles ». Ce sont soit des réactions secondaires qui peuvent accompagner des synthèses mal contrôlées, soit des mélanges imprévisibles (par suite de fuites par exemple) de substances incompatibles ou encore des réactions de décomposition spontanée de produits peu stables ou explosifs.
Le risque principal de ces réactions dangereuses est la formation et la libération :
o De substances toxiques (acide cyanhydrique, oxydes de chlore, vapeurs nitreuses) ;
o De substances inflammables (acétylène, hydrogène) ;
o Des substances à la fois toxiques et inflammables (hydrogène sulfuré, ammoniac).
o Par leurs caractères imprévisibles, ces réactions dangereuses sont à l’origine de nombreux accidents graves (explosions, projections de liquides, émanations gazeuses).
La plupart des sinistres industriels survenus dans les usines ont pour origine de telles réactions.

## Slide 32
Les risques dus aux réactions chimiques dangereuses existent un peu partout ; ils sont importants lors du stockage de produits chimiques (locaux et aires de magasinage) et dans certaines activités faisant appel à un grand nombre de substances comme les traitements de surface, les traitements thermiques, les ateliers travaillant les polyesters stratifiés, etc. Le risque incendie-explosion a pour origine des réactions chimiques dangereuses, la combustion étant l’une d’elles.
Principaux paramètres agissant sur les risques chimiques :
Plusieurs paramètres agissent sur les caractéristiques du risque chimique ; la probabilité qu’un accident ou une maladie se produise dépend de ces mêmes paramètres et la maitrise de ces derniers permet celle du risque ainsi que la mise en place des mesures de prévention, les principaux paramètres sont :

## Slide 33
Nature chimique des produits mis en cause
C’est la structure moléculaire et la composition qui déterminent les propriétés des produits.
Etat physique
La façon dont le produit se présente a une grande influence sur le risque chimique. Les substances à l’état gazeux ou très divisé (poussières, fumées, brouillards) sont les plus dangereuses.
Quantités absorbées
Le risque d’intoxication augmente avec les quantités de produits dangereux absorbées par le corps
Température
D’une façon générale, l’élévation de la température favorise le caractère dangereux du produit

## Slide 34
Gestion des produits : Signalisation des risques : étiquetage et fiche de sécurité
L’existence de risques chimiques est signalée, au niveau des produits manipulés, par l’étiquetage et les fiches de données de sécurité. Le principe des fiches de données de sécurité, comme celui de la déclaration des produits nouveaux aux organismes agrées, vient des directives européennes.
Connaissances des produits chimiques :
Afin de mettre en place les mesure de prévention pour pouvoir effectuer en toute sécurité l’utilisation des produits chimiques, il est indispensables de bien connaitre tous les paramètres qui les caractérisent et qui sont les suivants :
- Les produits chimiques présents, même à titre de traces et notamment les produits dangereux - Les processus et mécanismes réactionnels qui sont mis en œuvre, y compris les réactions secondaires
- Les installations et leurs équipements qui permettent d’effectuer les différentes opérations nécessaires à la production envisagée.

## Slide 35
Etiquetage des emballages et récipients
Si les fiches de données de sécurité fournissent aux chefs d’entreprises, aux médecins du travail et à la maitrise des renseignements intéressants, nécessaires pour mettre en place des mesures de prévention contre les risques chimiques, l’étiquette, directement apposée sur l’emballage, donne à l’utilisateur quelques informations de base indispensables pour attirer son attention sur les dangers et les précautions lors de la manipulation des produits dangereux. Donc tous les produits utilisés sur les lieux de travail qui répondent aux critères en vertu desquels ils doivent être classés comme produits dangereux doivent être accompagnés d'une étiquette. Les étiquettes sont les premiers éléments qui informent l'utilisateur des principaux dangers associés à ce produit et elles décrivent les précautions et les mesures de sécurité élémentaires qui doivent être prises.

## Slide 36
Etiquetage des substances dangereuses
Il existe 9 annexes qui déterminent les conditions d’emballage et d’étiquetage des substances dangereuses. L’emballage doit être mécaniquement résistant et suffisamment étanche pour empêcher toute déperdition par fuite de produits, même en cas d’ouvertures et de fermetures multiples ; il ne doit pas être attaqué par les contenants (par exemple ne pas mettre de l’acide fluorhydrique dans les emballages en verre).

## Slide 37
Symboles (pictogrammes) avec indications de danger figurant sur les étiquettes. Chaque étiquette comporte un ou deux symboles avec ses indications de danger.

## Slide 38
Les produits en provenance des USA comportent un étiquetage particulier (Norme NFPA).The National Fire Protection Association (NFPA) : a était développé pour aider les agents d’intervention pour déterminer rapidement les dangers associé à ce produit :
o Couleur rouge :Risque d’incendie
0. Non combustible
Combustible s’il est chauffé
Attention: Liquide combustible
Avertissement Liquide inflammable
Danger Gaz inflammable
Norme NFPA
o Couleur jaune :Réactivité :
Attention: Instable s’il est chauffé
Attention: instable, peut réagir avec de l'eau, des changements chimiques violents sont possibles
Danger: peut exploser sous le choc ou la chaleur
Danger: peut exploser à des températures normales

## Slide 39
o Couleur bleu :Danger pour la santé
0. Aucun risque inhabituel
1. Légèrement dangereux: Peut provoquer une irritation 2. Dangereux: Peut être nocif par inhalation ou absorption 3. Danger extrême: Corrosif ou toxique, éviter l'inhalation 4. Mortelle: équipement spécialisé exigé
o Couleur blanche :Danger special
 W- Éviter l'utilisation de l'eau
 ALK- Base (alcaline)
 ACID- Acide/Acidic
 COR- Corrosive
 Radioactive Symbol = Radioactive.

## Slide 40
Règles générales d'étiquetage:
o Les étiquettes doivent être solidement fixées sur une ou plusieurs faces de l'emballage immédiat de la substance ou du mélange et qu'elles soient lisibles horizontalement lorsque l'emballage est déposé de façon normale.
o Les éléments d’étiquetage eux-mêmes, en particulier les pictogrammes de danger, doivent se détacher nettement du fond.
o Par ailleurs, tous les éléments d’étiquetage doivent être de taille suffisante et présenter un espacement suffisant pour être aisément lisibles. Ils doivent être marqués de manière claire.

## Slide 41
1-Ségrégation des déchets et lutte contre la pollution :
La prise en compte des déchets doit reposer sur le tri et le choix du traitement. Le premier détermine la qualité du second. Le traitement des déchets sera d'autant plus économique que le tri sera poussé.
Les déchets seront conditionnés en fonction du mode de traitement et de ses caractéristiques physicochimiques.
1-1: Les solides
1.1.1. Déchets banals
Sont considérés comme banals les déchets qui ne contiennent pas de produits toxique, inflammable ou réactif (cartons, papiers etc ...). Ils seront évacués vers les décharges ménagères. Certains déchets "banals" peuvent être ségrégés si la possibilité de recyclage existe.

## Slide 42
1-1-2 Déchets spéciaux :
Les solides ayant été en contact avec une substance dangereuse ou les produits de réactions, doivent être stockés à part puis éliminés vers un centre de destruction agréé. Le stockage dans les laboratoires nécessite l'utilisation de poubelles étanches ou ventilées.
Exemple :
 Ne pas jeter dans une poubelle ménagère le papier filtre inhibé de pyridine.
 Les conteneurs dans lesquels les déchets sont stockés doivent être clairement identifiés.
1-2 Les liquides :
1.2.1. L'eau :
Mise à part l'eau sanitaire qui peut être envoyée vers le réseau d'égouts urbains, toute l'eau sortant des laboratoires doit subir un traitement dans la station d'épuration, de façon à ce que son rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement soit conforme aux arrêtés préfectoraux de rejet, au règlement sanitaire départemental ou à l'arrêté préfectoral d'exploitation.

## Slide 43
1.2.2. Les liquides dangereux :
En aucun cas les résidus liquides dangereux ne devront être rejetés dans l'évacuation des eaux usées. Ainsi :
les liquides inflammables non miscibles à l'eau (benzène, éther)
- les produits nocifs ou toxiques (cyanure, sulfure, chrome)
- les produits corrosifs devront faire l'objet d'une collecte à part.
Certains laboratoires sont équipés d'un réseau de collecte pour un certain type de résidus. Une consigne devra être mise en place pour bien définir le type de résidus pouvant y être rejetés. Les acides et les bases seront neutralisés pour obtenir des solutions ayant un pH compris entre 5,5 et 8,5. Dans ce cas elles pourront être rejetées à l'évier. Les solvants chlorés devront être séparés des autres solvants afin d'éviter les réactions dangereuses et de faciliter leurs traitements ultérieurs par incinération.

## Slide 44
1.3. Les gaz :
Lorsqu'une bouteille est considérée comme déchet, elle doit être remise à son propriétaire (qui est responsable de son devenir). Au cas où la bouteille de gaz appartient au laboratoire, elle doit être vidée, purgée, rincée, puis remplie d'eau avant d'être percée pour la rendre inutilisable. Pour les bouteilles ayant contenu des gaz toxiques ou corrosifs, il convient de faire appel à une entreprise spécialisée.
1.4. Les réactifs :
Pour éviter de se trouver avec une grande quantité de réactifs périmés ou plus utilisés (qui vont grossir le poste de "déchets"), il faut commander des produits conditionnés en petit volume. L'élimination des produits dangereux devra être confiée à une entreprise spécialisée (pourquoi pas le fabricant du produit).Le producteur de déchets est responsable de ceux-ci jusqu'à leur complète destruction. Il est donc nécessaire de bien suivre le trajet des déchets en dehors de l'entreprise.

## Slide 45
La gestion des risques chimiques :
La gestion des risques chimiques nécessite la mise en œuvre des mesures techniques, organisationnelles et humaines (THO) pour la maîtrise des risques mettant enjeu des produits chimiques sur les lieux du travail (laboratoire, atelier ou poste).
Trois modes de prévention

## Slide 46
La prévention des risques chimiques qu’elle soit au laboratoire ou sur le lieu de travail en entreprise nécessite la connaissance des dangers et des situations dangereuses qui sont susceptibles de provoquer des dommages ou nuire à la santé et sécurité de la ou des personnes exposées. Ainsi la prévention du risque chimique nécessite la mise en œuvre de différentes actions essentielles permanentes. Il s’agit de :
 de réduire l’impact des produits chimiques sur la santé et la sécurité des salariés en entreprise ou des étudiants et chercheurs en établissement universitaire ;
 d’engager des actions de substitution des produits les plus dangereux,
 de rationaliser la consommation de produits chimiques,

## Slide 47
A) Enumérez les cinq missions de la commission d'hygiène et de sécurité ( CHS ) au sein d'une entreprise.
B) L'Institut National de la Prévention des Risques Professionnels est assisté par quatre laboratoires. Citez-les?
C) Donnez brièvement 1a définition des termes suivants : Nuisance, Ergonomie et Risque industriel
D) Indiquez les noms et les prérogatives des acteurs de la prévention suivants : -IGT; DRT; INPRP.

## Slide 48
D) Les prérogatives des acteus de la prévenrion :
-IGT: Inspection Générale du travaii: Surveinance, contrôle, information et coàseil pou' tout ce qui concerne l'application des dispositions législatives relatives à ia santé et sécudté en milieu de travail_ -DRT: Direction de la relation de travail :-coordination, suivi et évaluation des programmes de PRP.
-Animation des organismes de préventions.
-Elaboration de texte 1égislatil
-INPRP :Institut National de prévention des Risques professionnels) -Entreprendre toute action visant à promouvoir la sécurité au travail.
-Le conseil et l'assistance technique.
-Les études et la recherches
Les cinq missions de la commission d'hygiènc et de sécurité :
-Participer à l'élaboration d'un programme de prévention des RP
-Inspection des lieux de travail pour s'assurer c1e l'application des prescriptions législatives en matière d'HSE.
-Contribuer à toute enquête menée à I 'occasion de chaque accident de travail .
-Suggérer les améliorations jugées souhaitables.
-Contribuer à l'information et la formation des travailleurs en matières de santé et de sécurité
B)L'Institut National de la Prévention des Risques Professionnels est assisté par quatre laboratoires :
-Laboratoire de biologie ;-Laboratoire d'analyse des polruants _, Laboratoire de Métrologie et des Ambiances ;Laboratoire d'ergonomie

## Slide 49
C) La définition des termes :
Risque industriel :situations dangereuses rencontrées dans les activités dites industrielles, dans les usines de fabrication et leurs annexes comme les locaux de stockage des matières premières et des matières finies, les laboratoires de recherche, de mise au point et de contrôle , et les opérations de transporl à l'intérieur des usines . aux lieux d'utilisation. Ergonomie : L'adaptation du travail à l'homme.
Nuisance: Ensemble des éléments qui nuisent à la qualité de ra vie (polution, .-.- bruit,.......).