## Slide 1
Spectroscopie Infrarouge
Dr Laib

## Slide 2: 1. Introduction
Les mouvements des atomes d’une molécule peuvent être
classés en 3 catégories :
Translations, Rotations ou Vibrations.
La spectroscopie infrarouge (IR) étudie les vibrations des
molécules lorsqu’elles sont irradiées par une onde
électromagnétique de fréquence comprise dans le
domaine de l’infrarouge : environ 0,8 et 1000 μm. Cette
zone spectrale est divisée en :
Dr Laib

## Slide 3
Proche-IR : 0,8-2,5 μm (13300-4000 cm-1) ;
IR moyen : 2,5-25 μm (4000-400 cm-1) ;
IR-lointain : 25-1000 μm (400-10 cm-1).
La gamme de nombres d’onde généralement utilisée est 4000 cm-1 à 400 cm-1 (λ = 2,5 μm à 25 μm).
IR est l’un des outils spectroscopiques les plus utilisés pour la caractérisation des molécules.
Dr Laib

## Slide 4: 2. Principe
Les principes à la base de la spectroscopie IR sont très proches de ceux qui régissent la spectroscopie UV-visible.
La différence provient des niveaux d’énergies sollicités par cette technique : il s’agit des énergies de vibration moléculaire.
Dr Laib

## Slide 5: 3. Vibrations moléculaires
3.1. Molécule diatomique
On peut comparer la vibration de 2 atomes liés par une
liaison chimique à celle de 2 boules de masses mA et
mB reliées par un ressort de raideur k.
Dr Laib

## Slide 6
La fréquence fondamentale de vibration ν est donnée par
la relation (loi de Hooke):
ν : fréquence de la vibration;
μ : masse réduite;
k : constante de force de la liaison;
mA et mB: masses des atomes A et B;
ν dépend de k et de μ.
Dr Laib

## Slide 7: Effet de k
La fréquence de vibration est proportionnelle à la
constante de force k
Dr Laib

## Slide 8: Effet de μ
La fréquence de vibration est inversement
proportionnelle a la masse réduite μ

## Slide 9: 3.2. Modes de vibration
Pour une molécule diatomique A-B, le seul mouvement
de vibration possible est la variation de la distance
interatomique. Les molécules les plus complexes ont
beaucoup de liaisons, et les vibrations peuvent être
conjuguées, ce qui conduit à des absorptions infrarouges
à des fréquences caractéristiques qui peuvent être liées à
des groupes chimiques.
Dr Laib

## Slide 10: Exemple
Les atomes d’un groupe CH2, que l’on trouve
communément dans les composés organiques peut vibrer
de 6 manières différentes :
Étirements (Stretching) symétriques
Étirements (Stretching) antisymétriques
Cisaillement (Scissoring)
Bascule (Rocking)
Agitation hors du plan (Wagging)
Torsion (Twisting)
Dr Laib

## Slide 11
étirement symétrique
étirement antisymétrique
Cisaillement
Bascule
Agitation
Torsion
Dr Laib

## Slide 12: 4. Allure du spectre IR
Un spectre infrarouge est souvent représente comme la
transmittance (% T) en fonction du nombre d’onde (cm
-1). Chaque bande est caractérisée par sa valeur de n au
maximum d’absorption; on précise également son intensité
relative:
(F : forte, m : moyenne, f : faible).
Dr Laib

## Slide 13
Dr Laib

## Slide 14: 5. Fréquences de vibration caractéristiques
Malgré la complexité apparente des spectres IR, due
au nombre important de bandes d'absorption, il existe
des absorptions à des nombres d’onde caractéristiques
qui permettent d’identifier les différents groupements
d’une molécule.
Dr Laib

## Slide 15
On peut distinguer 4 régions principales :
4000-2500 cm-1 : Elongations X-H (O-H, N-H, C-H);
2500-1900-cm-1 : Elongations des triples liaisons C≡C et C≡N et des doubles liaisons cumulées X=Y=Z (allènes, isocyanates….)
1900-1500 cm-1 : Elongations des doubles liaisons (C=O, C=N, C=C, NO2)
Dr Laib

## Slide 16
1500-200 cm-1 : Elongations de simples liaison (C-N (NO2 : forte à ≈ 1350 cm-1) ; C-O : forte entre 1000 et 1300 cm-1…). Cette zone, appelée région des empreintes digitales, est utilisée pour identifier avec certitude un composé et attester de sa pureté.
Dr Laib

## Slide 18
Dr Laib

## Slide 19
Dr Laib