## Slide 1: Stérilisation:
Présenté par S. Kara Slimane.
Maître-assistante en Microbiologie.

## Slide 2: Le Plan:
Introduction.
Définition.
Les étapes Préliminaires à la Stérilisation.
Les Différentes Techniques de Stérilisation.

## Slide 3: Introduction:
Stérilisation a 2 objectifs:
-Destruction micro-organismes.
-Conservation de l’état stérile en respectant l’intégrité du matériel ou du produit stérilisé.
Stérilisation à vapeur d’eau s/s pression (autoclave):
Technique de référence.
La Stérilisation a pris une place primordiale dans les établissements de santé où l’obtention de l’état stérile et de son maintien correspondent à une obligation de résultats.
Stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables utilisés pour les prélèvements doit se faire conformément à la législation, càd stérilisés dans des structures spécialisées et agréées.

## Slide 4: Définitions:
Stérilisation:
Mise en œuvre d’un ensemble de méthodes et moyens visant à éliminer (destruction) tous les micro-organismes vivants de quelle que nature et sous quelle que forme que ce soit, portés par un objet parfaitement nettoyé;
elle repose sur une méthode efficace vis-à-vis de tous les micro-organismes sans altération du matériel/produit à stériliser + un conditionnement perméable à l’agent stérilisant qui doit permettre le maintien de la stérilité du produit.

## Slide 5: Définitions (suite):
Etat Stérile: Absence de micro-organismes vivants.
En pratique, on admet que les procédés et précautions doivent être tels que la probabilité d’avoir une unité non stérile soit ≤à 10(-6), càd, la contamination doit être réduite d’au moins 6logs.
Si le matériel à stériliser est fortement contaminé, la stérilité ne peut être garantie. Ce qui explique l’importance de la phase de nettoyage, avant la stérilisation afin de réduire la contamination initiale.
Ce procédé de stérilisation ne peut s’appliquer pour:
les Prions et les Archaea hyperthermophiles.

## Slide 6: Etapes préliminaires de la stérilisation:
L’efficacité des méthodes de stérilisation dépend du nombre initiale de micro-organismes.
Toutes les étapes préliminaires à la stérilisation visent à réduire au maximum cette contamination.
Le matériel de laboratoire et dispositifs médicaux ont ces mêmes étapes et respectent le principe de la marche en avant et sont successivement:
prétraitement, nettoyage, conditionnement, stérilisation, stockage.
Milieux et produits de labo. «fabriqués» sur place et devant être stériles, les phase de prétraitement et nettoyage: non appliquées.
La fabrication doit être faite dans les meilleures conditions d’asepsie pour que la contamination initiale soit la+ faible possible.

## Slide 7: Prétraitement ou Prédésinfection:
Prédésinfection (décontamination): 1èr traitement à effectuer sur objets et matériels souillés pour diminuer la population de micro-organismes et faciliter le nettoyage ultérieur.
Prédésinfection préalable au nettoyage permet aussi de protéger le personnel.
Réalisé le + rapidement après l’utilisation avec un produit:
Efficace sur les germes: bactéricide, fongicide, virucide, actif sur mycobactéries.
Efficace sur souillures: action détergente, qui décolle souillures sans les fixer.
Absence d’aldéhydes.
Innocif pour personnel et matériel.
Stable dans le temps.
Facile d’emploi, biodégradable.
Après pénétration du bain suivant les recommandation du fabricant, le matériel est complètement immergé,
Sans bulles d’air et disposé de façon à assurer le meilleur contact matériel/produit en respectant le temps d’immersion indiqué par le fabricant.
Ce 1er traitement est obligatoirement suivi d’un rinçage Abondant à l’eau du robinet.

## Slide 8: Nettoyage:
Suit la phase de prédésinfection.
Obligatoire pour tous matériel neuf (au – 3lavages successifs).
Réalisé préférentiellement en machine à laver ou à la main mais associe obligatoirement 4 facteurs:
l’action mécanique, l’action chimique, T° et temps.
Le séchage est obligatoire, réalisé dans la machine à laver ou à la main avec un champs propre et complété avec un séchage à l’air médical.
Vérification du matériel avant stérilisation.

## Slide 9: Conditionnement:
L’état stérile est un état éphémère qui doit être préservé par un emballage adapté (conditionnement).
Ce conditionnement doit :
- Maintenir le niveau de propreté obtenu après nettoyage.
Permettre contact avec l’agent stérilisant.
Compatible avec le mode de stérilisation.
Maintenir l’état stérile jusqu’à utilisation.
Permettre l’utilisation aseptique du produit.
Participer au maintien des caractéristiques du produit.

## Slide 10: Stérilisation:
Techniques de Stérilisation varient selon propriétés physico-chimiques des matériels et produits à stériliser.
Stérilisation à vapeur sous pression:
procédé de référence:
Stérilisation à chaleur humide par vapeur saturée et s/s pression:
+ fiable et + facile à contrôler.
Vapeur d’eau diffuse dans toutes les directions et est toujours à une T°+ élevé que l’objet à stériliser entraînant une condensation et des transferts d’énergie qui assurent la destruction des micro-organismes comme une réaction d’hydrolyse.
Réalisée dans des conditions de vide précises permettant que le produit à stériliser soit en tous point en contact avec la vapeur.
Tous les autoclaves doivent subir des contrôles à l’installation (qualification), une maintenance régulière et contrôles de routine.
121 8C, 15 minutes, 1 atmosphere de pression (total: 202 kPa).
134 8C, three minutes, 2 atmospheres de pression (total: 303 kPa).
Note: La Stérilisation des liquides nécessite un temps de refroidissement pour éviter le retard du point d’ébullition.

## Slide 11: Autres méthodes de stérilisation:
Stérilisation par l’air (chaleur sèche):
L’agent stérilisant : l’oxygène de l’air.
L’oxydation des protéines bactériennes est en gle pratiquée entre 160-180°C dans des étuves.
160°C pour 120 minutes.
Stérilisation à l’oxyde d’éthylène:gas (C2H4O):
pour les matériaux thermosensibles, en voie de disparition.
Exige un taux d’humidité 40-90% dans la chambre de Stérilisation.
Nécessite une longue période de Stérilisation.
Stérilisation par le peroxyde d’hydrogène:
A basse T° et s/s l’effet du vide, le peroxyde d’hydrogène (H2O2) se transforme en gaz qui diffuse dans l’enceinte.
En 2ème temps, l’envoi d’une onde radio (électromagnétique) transforme le gaz en eau+ Oxygène.

## Slide 12: Autres méthodes de stérilisation (Suite):
Stérilisation par rayonnements ionisants:
basée sur des effets radiobiologiques des radiations ionisantes,
les rayonnements gamma:
les ondes Electromagnetiques produites la disintegration nucléaire (radioisotope Co60).
Utilisé dans l’industrie.
Stérilisation par filtration:
utile pour produits liquide ne supportant pas la chaleur.
Effectuée dans des conditions d’asepsie rigoureuse avec des filtres prêts à l’emploi, stériles et un recueil du liquide filtré dans des récipients stériles.
Son principe est l’Adsorption, maintenant abandonnée due aux effets néfastes.
Conclusion:
La validité du procédé de stérilisation employé doit être prouvée et le matériel qualifié et entretenu pour assurer un résultat constant au cours du temps.